|  | Проект |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Губаницкое сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Том I

Генеральный план

муниципального образования Губаницкое сельское поселение

Волосовского муниципального района Ленинградской области

Книга 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

деревня Губаницы

2013 год

Содержание

Стр.

1. Общие положения	4

2. Цели и задачи территориального планирования муниципального образования	6

2.1. Цели территориального планирования	6

2.2. Задачи территориального планирования	6

2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально- планировочной структуры	6

2.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности	7

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения	8

2.2.4. Задачи по охране объектов культурного наследия	11

2.2.5. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране природы	13

2.2.6. Задачи по развитию зеленых насаждений	13

2.2.7. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	13

2.2.8. Задачи по инженерной подготовке территорий	14

2.2.9. Задачи по санитарной очистке территорий	14

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию	15

3.1.  Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории	15

3.2. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности	16

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения	17

3.3.1. Общие положения	17

3.3.2. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	17

3.3.3. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	18

3.3.4. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры	21

3.3.5. Жилищный фонд	24

3.4. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	24

3.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	25

3.6. Мероприятия по охране окружающей среды	26

3.7. Мероприятия по развитию зеленых насаждений	27

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	28

3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий	29

3.10. Мероприятия по санитарной очистке территории	29

3.11. Мероприятия по нормативно-правовой деятельности	29

4.  Основные технико-экономические показатели по Генеральному плану муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области	30

4.1. Технико-экономические показатели в целом по муниципальному образованию	30

4.2. Технико-экономические показатели по деревне Будино	37

4.3. Технико-экономические показатели по деревне Везиково	39

4.4. Технико-экономические показатели по деревне Волгово	40

4.5. Технико-экономические показатели по деревне Горки	42

4.6. Технико-экономические показатели по деревне Губаницы	44

4.7. Технико-экономические показатели по деревне Котино	46

4.8. Технико-экономические показатели по деревне Красные Череповицы	47

4.9. Технико-экономические показатели по деревне Курголово	49

4.10. Технико-экономические показатели по деревне Муратово	50

4.11. Технико-экономические показатели по деревне Ожогино	52

4.12. Технико-экономические показатели по деревне Ржевка	53

4.13. Технико-экономические показатели по деревне Соколовка	55

4.14. Технико-экономические показатели по поселку Сумино	56

4.15. Технико-экономические показатели по деревне Торосово	58

4.16. Технико-экономические показатели по территории вне населенных пунктов	60

# 1. Общие положения

1. Генеральный план муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее в текстовых и графических материалах принято сокращенное наименование в соответствии с законом Ленинградской области от 24 сентября 2004 года №  64-оз – Губаницкое сельское поселение) – документ, содержащий положение о территориальном планировании и соответствующие схемы, разработан с целью определения стратегии градостроительного развития муниципального образования.

2. Генеральный план муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области разработан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.

3. Генеральный план муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области разработан в границах Губаницкого сельского поселения, установленных законом Ленинградской области от 24 сентября 2004 года № 64-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

4. В Генеральном плане муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области выделены следующие этапы его реализации:

первая очередь - период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана Губаницкое сельское поселение –  2020 год;

расчетный срок - период, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Губаницкое сельское поселение –  2035 год.

5. Границы всех видов зон, территорий и объектов в составе Генерального плана муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области установлены путем отображения их местоположения на схемах с точностью, соответствующей масштабу схемы, на которой они отображены.

6. Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области представлены в разделе 4. Площади территорий и зон определены по результатам картографического обмера в границах муниципального образования, отраженных в графической части.

7. В состав муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области входят 14 населенных пунктов, в том числе:

деревня Будино

деревня Везиково

деревня Волгово

деревня Горки

деревня Губаницы

деревня Котино

деревня Красные Череповицы

деревня Курголово

деревня Муратово

деревня Ожогино

деревня Ржевка

деревня Соколовка

поселок Сумино

деревня Торосово.

Административный центр Губаницкого сельского поселения — деревня Губаницы.

8. В составе Генерального плана муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района разработаны предложения по изменению границ всех населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

# 2. Цели и задачи территориального планирования муниципального образования

## 2.1. Цели территориального планирования

1. Территориальное планирование Губаницкого сельского поселения осуществляется для создания действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с действующим законодательством в интересах населения и государства.

2. Территориальное планирование Губаницкого сельского поселения выполнено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях:

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования, основанного на сельскохозяйственной направленности экономики и интеграции со смежными территориями;

- повышения качества среды проживания, трудовой деятельности и отдыха;

- сохранения исторического и культурного наследия;

- улучшения состояния окружающей среды, сохранения памятников природы;

- обеспечения учета интересов Российской Федерации, интересов Ленинградской области, интересов отдельных населенных пунктов.

## 2.2. Задачи территориального планирования

### 2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально- планировочной структуры

1. Организация территории муниципального образования с развитием населенных пунктов, существующих сельскохозяйственных и общественно-деловых зон, созданием новых производственных зон при сбалансированности мощности градообразующей базы и численности постоянного населения с уровнем занятости экономически активного постоянного зарегистрированного населения в пределах муниципального образования значительно выше существующей.

2. Развитие территории муниципального образования с учетом влияния сопредельных территорий и Санкт-Петербурга – крупного промышленного, торгово-транспортного, научного, культурного, туристического центра.

3. Существенное повышение эффективности использования и качества среды жизнедеятельности муниципального образования с сохранением сложившегося масштаба застройки.

4. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации Генерального плана на основе функционального зонирования территории муниципального образования с установлением границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон.

5. Определение перспектив развития отдельных функциональных зон и территорий с учетом существующих планировочных и ландшафтных особенностей территории, наличия объектов культурного наследия и памятников природы.

6. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры поселения с резервированием территорий для развития транспортной и инженерной инфраструктуры регионального уровня.

7. Формирование планировочной структуры поселения как среды жизнедеятельности с максимально возможной интеграцией маломобильных групп населения во все сферы жизни общества – труд, быт, образование, досуг, проживание, реабилитация, с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

8. Развитие комплексной системы обслуживания населения с учетом размещения необходимого количества объектов социальной инфраструктуры, формирование общественных центров населенных пунктов с размещением учреждений социально-культурного, торгового и общественно-делового назначения.

9. Развитие системы учреждений для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью.

10. Обеспечение охраны окружающей среды.

11. Обеспечение охраны объектов животного мира.

12. Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

13. Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности.

### 2.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности

1. Максимальный учет при осуществлении территориального планирования существующих объектов федерального и регионального значения на территории Губаницкого сельского поселения, в том числе:

1) федерального значения -

- газопровода-отвода на деревню Губаницы от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1»;

2) регионального значения -

- автомобильных дорог регионального значения - «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки» и «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть», «Подъезд к поселку Сумино», «Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново» (до охотничье-рыболовной базы «Керново»), «Волгово – Ожогино», «Торосово – Везиково – Курголово», «Подъезд к деревне Горки - 2» (до деревни Горки), «Волгово – Муратово», «Сумино - Череповицы – Соколовка» (через деревню Красные Череповицы);

- объектов культурного наследия –

- курганно-жальничный могильник 131 насыпь, деревня Везиково, в 700 м к северо-востоку от деревни в лиственном лесу;

- курганно-жальничный могильник 154 насыпи, в 80 м к западу от деревни Волгово;

- братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г., деревня Губаницы, в 7 км к северо-востоку от Волосово, близ школы;

- курганная группа Горки-I, 152 насыпи, в 500 м к северу от деревни Горки;

- курганная группа Горки-II, 15 насыпей, в 300 м к югу от деревни Горки;

- курганный могильник, 19 насыпей, в 800 м к западу от деревни Котино;

- курганно-жальничный могильник, 12 насыпей, в 100 м к северо-западу от деревни Муратово;

- курганно-жальничный могильник, 161 насыпь, в 500 м к северо-западу от поселка Сумино;

- братская могила советских воинов, погибших в 1919 и 1941-1944 г.г., деревня Торосово, в 12 км к северо-востоку от Волосово, в центре деревни;

- курган, деревня Торосово;

- газопроводов высокого и среднего давления с газораспределительными пунктами;

- линий электропередач напряжением 750 кВ - ОРУ 750 кВ ЛАЭС - ПС 750/330/110 кВ № 3 «Ленинградская»;

- линий электропередач напряжением 110 кВ – ПС 110/35/10 №189 «Волосово» - ПС 110/10 № 396 «Клопицы».

### 2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

#### 2.3.3.1. Транспортная инфраструктура

1. Обеспечение равных условий транспортного обслуживания для всех жителей муниципального образования, в том числе обеспечение маломобильных групп населения транспортными услугами.

2. Развитие дорожной сети территории муниципального образования с учетом ее предполагаемого функционального зонирования для обеспечения связей между производственными, общественно-деловыми, рекреационными, жилыми зонами, между населенными пунктами муниципального образования.

3. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов.

4. Обеспечение условий развития общественного пассажирского транспорта с сокращением средних затрат времени на поездку.

5. Развитие инфраструктуры для обслуживания личного легкового транспорта.

6. Создание условий для использования велотранспорта.

7. Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов.

#### 2.3.3.2. Инженерная инфраструктура

1. Водоснабжение

1.1. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

2. Водоотведение

2.1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф за счет ликвидации «прямых» выпусков, строительства перехватывающих коллекторов, увеличения мощности очистных сооружений.

2.2. Реконструкция существующих и строительство новых канализационных очистных сооружений.

2.3. Развитие сети системы централизованного водоотведения.

2.4. Устройство локальных систем очистки сточных вод.

2.5. Рекультивация полигонов для складирования обезвоженных осадков сточных вод.

2.6. Обеспечение очистки поверхностного стока.

3. Теплоснабжение

3.1. Дальнейшее развитие системы теплоснабжения муниципального образования с реконструкцией источников энергообеспечения (котельных) и магистральных сетей.

3.2. Учет необходимости использования локальных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки и крупных объектов общественно-делового назначения.

4. Газоснабжение

4.1. Развитие системы газоснабжения сельского поселения со строительством газорегуляторных пунктов и новых распределительных газопроводов.

4.2. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения (котельным).

5. Электроснабжение

5.1. Повышение надежности работы системы электроснабжения муниципального образования с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и кабельных линий.

6. Связь и информатизация

6.1. Формирование единого информационного пространства сельского поселения с целью обеспечения устойчивого развития поселения, повышения качества жизни населения и наиболее полного удовлетворения потребностей населения в информационных услугах.

6.2. Ускоренное развитие рынка современных универсальных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть Интернет, информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

6.3. Интеграция информационного пространства сельского поселения в информационное пространство Волосовского муниципального район, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, России и мировое информационное пространство.

#### 2.3.3.3. Социальная инфраструктура

1. Общие задачи

1.1. Удовлетворение потребности населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры.

1.2. Создание комплексной системы объектов социальной инфраструктуры.

1.3. Обеспечение условий доступности объектов социальной инфраструктуры для всех жителей муниципального образования.

1.4. Обеспечением беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

1.5. Модернизация существующей сети объектов социальной инфраструктуры.

2. Здравоохранение

2.1. Создание условий для повышения эффективности работы системы здравоохранения муниципального образования с целью сохранения и укрепления здоровья населения, улучшения демографической ситуации на основе развития и расширения сети учреждений здравоохранения с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения на территории муниципального образования.

2.2. Создание условий для развития амбулаторно-поликлинической сети на территории муниципального образования с доведением обеспеченности населения муниципального образования в расчете на 1000 жителей к 2035 году в соответствии с нормативами.

3. Потребительский рынок

3.1. Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка, повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности, строительства новых объектов в соответствии с современными стандартами и с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

3.2. Размещение объектов потребительского рынка по территории муниципального образования.

3.3. Создание условий для развития крупных современных универсальных розничных предприятий потребительского рынка, торговых центров и торговых комплексов.

3.4. Развитие сети предприятий потребительского рынка местного значения с доведением обеспеченности населения муниципального образования в расчете на 1000 жителей:

- предприятиями розничной торговли – не менее 300 м2 торговой площади к 2035 году;

- предприятиями общественного питания – не менее 40 посадочных мест к 2035 году;

- предприятиями бытового обслуживания – не менее 7 рабочих места к 2035 году.

4. Физкультура и спорт

4.1 Комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физкультурой и спортом, за счет развития массовых видов спорта, социально-гарантированного уровня обеспеченности населения учреждениями физкультуры и спорта, приближенным к местам проживания.

4.2. Размещение учреждений физкультуры и спорта на территории муниципального образования.

4.3. Дальнейшее совершенствование и расширение сети объектов, в том числе для новых массовых видов спорта.

4.4. Развитие учреждений физкультуры и спорта местного значения с доведением обеспеченности населения муниципального образования в расчете на 1000 жителей:

- помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивными залами – не менее 350 м2 площади залов к 2035 году;

- плавательными бассейнами – не менее 75 м2 зеркала воды к 2035 году;

- плоскостными сооружениями – не менее 1,95 тыс. м2 к 2035 году.

5. Культура и искусство

5.1. Обеспечение условий для духовного и культурного роста населения муниципального образования, развитие и расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых ими услуг за счет увеличения объемов реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов, в том числе новых типов учреждений, таких как многопрофильные центры культурно-досугового назначения, клубы по интересам, семейные детские развлекательные комплексы и др.

5.2. Размещение сети учреждений культуры и искусства на территории муниципального образования.

5.3. Развитие сети учреждений культуры и искусства местного значения с доведением обеспеченности населения муниципального образования в расчете на 1000 жителей культурно-досуговыми объектами с кинозалами – не менее 105 мест к 2035 году.

6. Молодежная политика

6.1. Проведение молодежной политики в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6.2. Создание условий для организации и осуществления мероприятий с детьми и молодежью.

6.3. Развитие сети учреждений для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью с доведением обеспеченности такими учреждениями населения муниципального образования не менее 25 м2 общей площади в расчете на 1000 жителей.

7. Образование

7.1. Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей муниципального образования путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом расселения населения по территории муниципального образования.

7.2. Размещение сети учреждений образования на территории муниципального образования.

7.3. Формирование образовательной сети, обеспечивающей возможность выбора школьных учреждений различных специализаций и организационно-правовых форм.

7.4. Развитие сети образовательных учреждений местного значения муниципального района с доведением обеспеченности населения муниципального образования в расчете на 1000 постоянно проживающих жителей:

- детскими дошкольными учреждениями – не менее 35 мест к 2035 году;

- образовательными (школьными) учреждениями – не менее 61 место к 2035 году.

8. Социальная защита населения

8.1. Обеспечение условий для модернизации учреждений социальной защиты населения и повышения качества предоставляемых ими услуг группам населения муниципального образования, нуждающимся в социальной защите, с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории муниципального образования.

9. Отдых и туризм

9.1. Обеспечение условий для развития сферы туризма, развития учреждений отдыха и повышения качества и количества предоставляемых услуг. При этом приоритетными направлениями являются историко-краеведческий туризм и природно-ориентированный активный туризм и отдых в рекреационных зонах.

#### 2.3.3.4. Жилищный фонд

1. Обеспечение условий для развития жилищного фонда, повышения его качества при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, сохранении и развитии разнообразия жилой среды.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей муниципального образования при средней жилищной обеспеченности на одного постоянного жителя к 2020 году для планируемой индивидуальной жилой застройки с участками – 60 м2 общей площади на 1 чел.

3. Увеличение доли индивидуальной жилой застройки.

### 2.2.4. Задачи по охране объектов культурного наследия

1. Обеспечение сохранения на территории муниципального образования ценных средовых характеристик.

2. Сохранение на территории муниципального образования объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, в том числе:

1) объекты культурного наследия регионального значения –

- курганно-жальничный могильник 131 насыпь, деревня Везиково, в 700 м к северо-востоку от деревни в лиственном лесу;

- курганно-жальничный могильник 154 насыпи, в 80 м к западу от деревни Волгово;

- братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г., деревня Губаницы, в 7 км к северо-востоку от Волосово, близ школы;

- курганная группа Горки-I, 152 насыпи, в 500 м к северу от деревни Горки;

- курганная группа Горки-II, 15 насыпей, в 300 м к югу от деревни Горки;

- курганный могильник, 19 насыпей, в 800 м к западу от деревни Котино;

- курганно-жальничный могильник, 12 насыпей, в 100 м к северо-западу от деревни Муратово;

- курганно-жальничный могильник, 161 насыпь, в 500 м к северо-западу от поселка Сумино;

- братская могила советских воинов, погибших в 1919 и 1941-1944 г.г., деревня Торосово, в 12 км к северо-востоку от Волосово, в центре деревни;

- курган, деревня Торосово;

2) выявленные объекты культурного наследия -

- усадебный комплекс, деревня Волгово, в том числе:

- церковь св. вмч. Ирины*;

- часовня;

- хоз. постройка (скотный двор)*;

- дом священника (фундамент);

- место усадебного дома;

- парк с прудом, 8 га;

- лютеранская церковь, деревня Губаницы;

- курганная группа Губаницы (Губаницы-1) XIII в., 1,3 км восточнее деревни Губаницы, у полевой дороги в деревню Роговицы, 1 км юго-восточнее деревни Губаницы, 300 м восточнее дороги в деревню Роговицы, 1,6 км юго-восточнее деревни Губаницы, 100 м восточнее дороги Малое Кикерино – Губаницы, на окраине леса, у делянки;

- курганная группа Ожогино-2 (6 насыпей), курганная группа Ожогино, 6 насыпей, 2 км северо-западнее деревни Ожогино на опушке леса, в 2 км к северо-западу от деревни;

- усадебно-парковый комплекс «Сумино» Н.П.Колокольцевой, поселок Сумино, в том числе:

- хоз. постройки в парке (четыре)*;

- парк 10 га;

- скульптуры львов у здания АОЗТ «Сумино»;

- усадебно-парковый комплекс М.Г. Врангеля «Торосово», деревня Торосово, в том числе:

- усадебный дом;

- парковая постройка / б. детский сад*;

- скотный двор / конюшня;

- кузница / пекарня;

- молочня;

- амбар;

- контора;

- рига;

- склад (баня);

- дом управляющего;

- амбар;

- водонапорная башня;

- хоз. постройка*;

- хоз. постройка (коровник)*;

- каретный сарай/ навес;

- парк, лиственничная роща, 11 га, (из них в Губаницком сельском поселении – 4,4 га);

- курганная группа Торосово-1, (4 насыпи), 0,8 км севернее деревни Торосово.

* принятые сокращения-

св. вмч. – святая великомученница

хоз. – хозяйственный

б. - бывший

3. Сохранение исторических типов застройки.

### 2.2.5. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране природы

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Рациональное использование территории, предусматривающее взаимоприемлемое расположение функциональных зон, сводящее к минимуму отрицательное влияние опасных объектов на окружающую среду.

3. Обеспечение рационального использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства в соответствии с лесохозяйственным регламентом Волосовского лесничества.

4. Обеспечения благоприятного состояния воздушной среды за счет:

- развития транспортной инфраструктуры;

- озеленения территории, создания санитарно-защитных зон;

- создание условий для газификации объектов, размещаемых на территории поселения, и постепенного отказа от использования твердых и жидких видов топлива.

5. Обеспечение сохранения уникальности, репродуктивной способности и запасов водного бассейна за счет развития инженерной инфраструктуры территории, строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых и дождевых стоков.

6. Обеспечение сохранности и восстановления почв за счет организации очистки территории, вывоза бытовых и промышленных отходов и их утилизация.

7. Учет геоморфологических элементов рельефа при градостроительном проектировании.

8. Охрана недр и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов.

### 2.2.6. Задачи по развитию зеленых насаждений

1. Усиление средозащитной роли зеленых насаждений с сохранением ценных ландшафтов.

2. Озеленение существующих и проектируемых территорий в границах населенных пунктов при норме зеленых насаждений общего пользования не менее 12 м2 на человека.

3. Формирование системы озелененных территорий на основе нового зеленого строительства, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон предприятий, придорожных полос.

### 2.2.7. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Снижение риска возможных негативных воздействий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, на окружающую среду.

2. Обеспечение противопожарной безопасности на территории муниципального образования в соответствии с действующими нормами.

### 2.2.8. Задачи по инженерной подготовке территорий

1. Защита от разрушения геоморфологических форм рельефа при новом строительстве.

2. Организация рельефа.

3. Организация поверхностного стока.

4. Рекультивация нарушенных территорий.

### 2.2.9. Задачи по санитарной очистке территорий

1. Создание условий для организации сбора и вывоза твердых бытовых и производственных отходов.

2. Ликвидация несанкционированных свалок.

# 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

## 3.1.  Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории

1. Изменение функционального назначения территорий муниципального образования, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития соответствующих территорий, площадью на расчетный срок Генерального плана – 341,93 га.

2. Градостроительное освоение для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчетный срок Генерального плана новых ранее не застроенных территорий площадью 287,81 га.

3. Развитие населенных пунктов муниципального образования в планируемых границах общей площадью 970,07 га.

4. Композиционно-планировочное завершение сложившейся жилой застройки на территории общей площадью 502,91 га и новое жилищное строительство на территории общей площадью 151,26 га, предусматривающее застройку индивидуальными жилыми домами с участками.

5. В Генеральном плане муниципального образования устанавливаются границы и параметры планируемого развития следующих функциональных зон:

1) жилые зоны

- зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (с сохранением существующей плотности населения);

- зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (при плотности населения 5-12 чел./га);

- зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами этажностью (до 4 этажей включительно);

2) общественно-деловые зоны

- зоны делового, общественного, административного, научного и торгового назначения (с коэффициентом застройки К1 – не более 1,0, коэффициентом плотности застройки К2 – не более 3,0);

- зоны социально-бытового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, торгового назначения, здравоохранения и социального обеспечения (с коэффициентом застройки К1 – не более 0,8, коэффициентом плотности застройки К2– не более 2,4);

3) производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры

- зоны коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры (с коэффициентом застройки К1 – не более 1,0, коэффициентом плотности застройки К2 – не более 3,0);

- зоны производственных, складских объектов не более IV класса опасности (с коэффициентом застройки К1 – не более 0,8, коэффициентом плотности застройки К2 – не более 2,4);

4) зоны транспортной инфраструктуры

- зоны автомобильного транспорта (регионального и местного значения);

- зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (при плотности улично-дорожной сети не менее 2,8 км/км2);

5) зоны сельскохозяйственного использования

- зоны сельскохозяйственных угодий;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного производства, в том числе животноводства;

- существующие зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства (с сохранением существующей плотности сезонного населения);

- планируемые зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства (при плотности сезонного населения 10 чел./га).

6) рекреационные зоны

- зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений);

- зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (с коэффициентом застройки К1 – не более 0,1, высотой объектов – не более 15,0 м);

7) зоны специального назначения

- специальные зоны в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов (с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии с СанПиН);

- зоны ритуального назначения;

8) зоны лесного ландшафта

- зоны лесного ландшафта на землях лесного фонда (деятельность на которых определяется лесохозяйственным регламентом);

9) зоны акваторий

- зоны государственных акваторий.

## 3.2. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности

1. Учет границ и параметров существующих объектов федерального и регионального значения при формировании планировочной структуры муниципального образования, в том числе:

1) федерального значения -

- газопровода-отвода на деревню Губаницы от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1»;

2) регионального значения -

- автомобильных дорог регионального значения - «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки» и «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть», «Подъезд к поселку Сумино», «Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново» (до охотничье-рыболовной базы «Керново»), «Волгово – Ожогино», «Торосово – Везиково – Курголово», «Подъезд к деревне Горки - 2» (до деревни Горки), «Волгово – Муратово», «Сумино - Череповицы – Соколовка» (через деревню Красные Череповицы);

- объектов культурного наследия –

- курганно-жальничный могильник 131 насыпь, деревня Везиково, в 700 м к северо-востоку от деревни в лиственном лесу;

- курганно-жальничный могильник 154 насыпи, в 80 м к западу от деревни Волгово;

- братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г., деревня Губаницы, в 7 км к северо-востоку от Волосово, близ школы;

- курганная группа Горки-I, 152 насыпи, в 500 м к северу от деревни Горки;

- курганная группа Горки-II, 15 насыпей, в 300 м к югу от деревни Горки;

- курганный могильник, 19 насыпей, в 800 м к западу от деревни Котино;

- курганно-жальничный могильник, 12 насыпей, в 100 м к северо-западу от деревни Муратово;

- курганно-жальничный могильник, 161 насыпь, в 500 м к северо-западу от поселка Сумино;

- братская могила советских воинов, погибших в 1919 и 1941-1944 г.г., деревня Торосово, в 12 км к северо-востоку от Волосово, в центре деревни;

- курган, деревня Торосово;

- газопроводов высокого и среднего давления с газораспределительными пунктами;

- линий электропередач напряжением 750 кВ - ОРУ 750 кВ ЛАЭС - ПС 750/330/110 кВ  № 3 «Ленинградская»;

- линий электропередач напряжением 110 кВ - ПС 110/35/10 №189 «Волосово» - ПС 110/10 № 396 «Клопицы».

2. Учет необходимости реконструкции и строительства объектов регионального значения системы электроснабжения за период до 2020 года -

- строительство высоковольтной линии ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 – ПС 330/110 кВ «Гатчинская» в коридоре ВЛ 750 кВ ЛАЭС – ПС 750/330/100 кВ  «Ленинградская» для передачи электроэнергии от строящегося первого энергоблока ЛАЭС-2;

- реконструкция с увеличением производительности ПС 110/10 кВ № 396 «Клопицы» (два трансформатора по 10 МВА каждый);

- реконструкция ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 396 «Клопицы»;

- реконструкция ячеек 110 кВ ПС 110/35/10 № 189 «Волосово».

## 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

### 3.3.1. Общие положения

1. Учитывая значительное преобладание коммерческой составляющей в жилищном строительстве, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур предусматривается с привлечением средств инвесторов-застройщиков при возможном включении части затрат в программы бюджетного финансирования за рамками утвержденных программ.

2. Развитие и размещение объектов капитального строительства выполняется для формирования поселения как среды жизнедеятельности с максимально возможной интеграцией всех слоев населения во все сферы жизни общества – труд, быт, образование, досуг, проживание, реабилитация с обеспечением беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

### 3.3.2. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

1. Развитие дорожной сети местного значения в увязке с развитием сети регионального значения, а именно – со строительством северного объезда г. Волосово автомобильной дороги регионального значения «Гатчина – Ополье» II технической категории.

2. Развитие дорожной сети местного значения за период до 2020 года, в том числе:

- реконструкция автомобильных дорог местного значения IY-Y категории с заменой дорожного покрытия на асфальто-бетонное общей протяженностью 13,6 км, включая подъезд к поселку Сумино, в том числе с расширением проезжей части до 6,0 м – 1,2 км;

- строительство новых улиц и дорог в населенных пунктах с шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 15-20 м общей протяженностью – 4,8 км;

- реконструкция улиц и дорог в населенных пунктах в соответствии с современными требованиями с учетом необходимой прокладки сетей и отвода поверхностных стоков общей протяженностью – 5,2 км.

3. Организация светофорного регулирования на основных перекрестках улично-дорожной сети населенных пунктов для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов.

4. Строительство предприятий по обслуживанию личного легкового транспорта, в том числе:

1) за период до 2020 года -

- строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) – 0,41 тыс. машино-мест, в том числе в деревне Волгово – 0,01 тыс. машино-мест, в деревне Губаницы – 0,01 тыс. машино-мест, в поселке Сумино – 0,27 тыс. машино-мест, в деревне Торосово – 0,12 тыс. машино-мест;

- строительство станций технического обслуживания общей мощностью 7 постов.

2) за период 2020-2035 годы -

- строительство общедоступных мест постоянного хранения на стоянках (гаражах) – 0,15 тыс. машино-мест, в том числе в деревне Губаницы – 0,01 тыс. машино-мест, в поселке Сумино – 0,09 тыс. машино-мест, в деревне Торосово – 0,05 тыс. машино-мест;

- строительство автозаправочных станций - один объект общей мощностью 2 колонки;

- строительство станций технического обслуживания общей мощностью 5 постов.

5. Устройство велодорожек на улицах в жилой застройке и на поселковых дорогах общей протяженностью до 2020 года 14,75 км.

6. Выполнение мероприятий по обеспечению маломобильных групп населения транспортными услугами, в том числе прокладка линий общественного пассажирского транспорта в пределах пешеходной доступности от объектов социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры);

### 3.3.3. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

1. Теплоснабжение

1.1. Теплоснабжение объектов, расположенных на территории Губаницкого сельского поселения, обеспечивающее суммарную тепловую нагрузку к 2020 году – 41,51 Гкал/ч (48,27 МВт), на 2035 год – 77,38 Гкал/ч (101,82 МВт).

1.2. Выполнение мероприятий по развитию системы теплоснабжения за период до 2020 года, в том числе:

- реконструкция котельных с переводом на природный газ;

- строительство и реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в деревне Торосово и в поселке Сумино;

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки на территории общей площадью 36,37 га от собственных источников, работающих на газовом топливе;

- строительство модульных котельных для теплоснабжения производственных и общественных объектов.

1.2. Выполнение мероприятий по развитию системы теплоснабжения за период 2020 - 2035 годы, в том числе:

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки на территории общей площадью 73,27 га от собственных источников, работающих на газовом топливе;

- строительство модульных котельных для теплоснабжения производственных и общественных объектов.

2. Водоснабжение

2.1. Водоснабжение Губаницкого сельского поселения осуществлять по нескольким централизованным системам от артезианских скважин в объеме водопотребления к 2020 году – 2,15 тыс. м3/сут, на 2035 год – 3,00 тыс. м3/сут.

2.2. Выполнение мероприятий местного значения Волосовского муниципального района по развитию системы водоснабжения за период до 2020 года, в том числе:

- долевое участие в обследовании технического состояния водозаборных сооружений г. Волосово, размещенных на территории Губаницкого сельского поселения, и выполнении подсчёт запасов подземных вод в соответствие с выбранной схемой водозабора;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборных сооружений г. Волосово, размещенных на территории Губаницкого сельского поселения.

2.3. Выполнение мероприятий местного значения Губаницкого сельского поселения по развитию системы водоснабжения за период до 2020 года, в том числе:

- проектирование и строительство насосной станции в поселке Сумино производительностью 2,76 тыс. м3/сут с двумя резервуарами для хранения воды емкостью 1000 м3 каждый;

- проектирование и строительство муниципального водовода от водозаборных сооружений г. Волосово до проектной насосной станции в поселке Сумино;

- проектирование водоводов от проектной насосной станции в поселке Сумино до населенных пунктов Губаницкого сельского поселения, а именно, деревни Будино, деревни Везиково, деревни Губаницы, деревни Красные Череповцы, деревни Курголово, поселка Сумино, деревни Торосово;

- обследование технического состояния существующих скважин в деревнях Волгово, Горки, Муратово с определением запасов подземных вод в соответствие с выбранной схемой водозабора и оценкой качества воды для принятия решения о необходимости строительства водоочистных сооружений и новых артезианских скважин;

- в деревнях Ожогино, Ржевка, Соколовка проектирование и строительство водозаборных сооружений от новых артезианских скважин;

- в населенных пунктах деревня Волгово, деревня Горки, деревня Муратово, деревня Ожогино, деревня Ржевка, деревня Соколовка в составе проектных водозаборных сооружений устройство пожарных резервуаров для хранения противопожарного запаса воды емкостью каждого 60 м3;

- обустройство зон санитарной охраны первого пояса существующих и проектируемых артезианских скважин в деревнях Волгово, Горки, Муратово, Ожогино, Ржевка, Соколовка радиусом 50 м от скважин и разработка проектов зон санитарной охраны второго и третьего поясов с последующей корректировкой Генерального плана;

- проектирование и строительство распределительной сети централизованного водоснабжения в планируемых жилых и производственных зонах;

- реконструкция существующих сетей централизованного водоснабжения в деревнях Будино, Соколовка, Губаницы, Горки, Везиково, Волгово, Муратово, Торосово, в поселке Сумино;

2.4. Выполнение мероприятий местного значения Губаницкого сельского поселения по развитию системы водоснабжения за период 2020-2035 годы, в том числе:

- проектирование и строительство водопроводной сети к районам нового строительства в деревнях Будино, Котино, Муратово, Курголово;

- проектирование и строительство распределительной сети централизованного водоснабжения в планируемых жилых и производственных зонах;

3. Водоотведение

3.1. Водоотведение от хозяйственно-бытовых и производственных стоков от объектов, расположенных на территории Губаницкого сельского поселения, осуществлять по централизованным и децентрализованным системам в объеме к 2020 году – 2,06 тыс. м3/сут, на 2035 год – 2,35 тыс. м3/сут, централизованно - через канализационную сеть г. Волосово на реконструируемые межмуниципальные канализационные очистные сооружения, расположенные на территории Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района (восточнее деревни Захонье).

3.2. Выполнение мероприятий местного значения Волосовского муниципального района по развитию системы водоотведения за период до 2020 года, в том числе:

- долевое участие в реконструкции межмуниципальных канализационных очистных сооружений, расположенных на территории Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района (восточнее деревни Захонье);

3.3. Выполнение мероприятий местного значения Губаницкого сельского поселения по развитию системы водоотведения за период до 2020 года, в том числе:

- для водоотведения хозяйственно-бытовых стоков деревни Будино, деревни Везиково, деревни Губаницы, деревни Красные Череповцы, деревни Курголово, поселка Сумино, деревни Торосово - строительство муниципального канализационного коллектора хозяйственно-бытового стока до существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации г. Волосово;

- проектирование и строительство распределительной сети централизованной системы водоотведения в планируемых жилых и производственных зонах;

- строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытового стока или выгребов на каждом участке (объекте), не обеспеченном централизованным водоотведением, в деревнях Соколовка, Горки, Волгово, Котино, Муратово, Ожогино, Ржевка, Соколовка.

3.4. Выполнение мероприятий местного значения Губаницкого сельского поселения по развитию системы водоотведения за период 2020-2035 годы, в том числе:

- строительство распределительной сети в деревнях;

- строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытового стока или выгребов на каждом участке (объекте), не обеспеченном централизованным водоотведением.

4.Газоснабжение

4.1. Газоснабжение объектов, расположенных на территории Губаницкого сельского поселения, осуществлять централизованно природным газом по газопроводу-отводу на деревню Губаницы от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1» через ГРС «Волосово» по проектным газопроводам высокого и среднего давления до деревни Будино, деревни Везиково, деревни Волгово, деревни Горки, деревни Губаницы, деревни Котино, деревни Красные Череповицы, деревни Курголово, деревни Муратово, деревни Ожогино, деревни Ржевка, деревни Соколовка при суммарном объеме расхода газа к 2020 году – 5,70 тыс. м3/ч, на 2035 год – 10,54 тыс. м3/ч.

4.2. Выполнение мероприятий по развитию системы газоснабжения за период до 2020 года, в том числе:

- строительство распределительных сетей во всех населенных пунктах.

4.3. Выполнение мероприятий по развитию системы газоснабжения за период 2020 - 2035 годы, в том числе:

- строительство распределительных сетей во всех населенных пунктах.

5. Электроснабжение

5.1. Электроснабжение объектов, расположенных на территории Губаницкого сельского поселения осуществлять от существующей трансформаторной подстанции ПС 110/35/10 № 189 «Волосово» установленной мощностью 50 тыс. кВА (два трансформатора по 25 тыс. кВА) и реконструируемой ПС 110/10 № 396 «Клопицы» с увеличением ее производительности от 6,3 тыс. кВА (один трансформатор на 6,3 тыс. кВА) до 20 тыс. кВА (два трансформатора по 10 тыс. кВА каждый), обеспечивающих суммарную электрическую нагрузку к 2020 году – 8,32 тыс. кВА, на 2035 год – 17,14 тыс. кВА.

5.2. Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения за период до 2020 года, в том числе:

- строительство понизительных трансформаторных подстанций;

- строительство распределительных линий напряжением 6 и 10 кВ.

5.3. Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения за период 2020 - 2035 годы, в том числе:

- строительство понизительных трансформаторных подстанций;

- строительство распределительных линий напряжением 6 и 10 кВ.

6. Связь и информатизация

6.1 Развитие стационарной телефонной связи со строительством мини-АТС в населенных пунктах и распределительной сети до 2020 года – 1,63 тыс. точек подключения, на период 2020-2035 годы – 0,39 тыс. точек подключения.

6.2. Развитие сети радиовещания до 2020 года – 1,51 тыс. точек подключения, на период 2020-2035 годы – 0,35 тыс. точек подключения.

6.3. Развитие сети телевидения до 2020 года – 2,83 тыс. точек подключения, на период 2020-2035 годы – 0,67 тыс. точек подключения с развитием сети кабельного телевидения.

6.4. Перевод систем подачи программ вещания и оповещения на оборудование цифрового формата.

6.5. Обеспечение повсеместного доступа в сеть Интернет.

### 3.3.4. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры

1. Общие требования

1.1. Размещение объектов социальной инфраструктуры в пределах нормативной транспортной и пешеходной доступности для всех жителей муниципального образования, в том числе с учетом потребностей маломобильных групп населения.

2. Создание условий для развития объектов здравоохранения на территории Губаницкого сельского поселения, в том числе:

1) за период до 2020 года -

- строительство амбулатории на 57 посещений в смену в поселке Сумино;

- развитие коммерческих объектов здравоохранения в объеме, соответствующем потенциальному спросу населения;

2) за период 2020-2035 годы -

- расширение существующей амбулатории в деревне Торосово до 38 посещений в смену;

- расположения кабинета врача общей практики во встроенном помещении в деревне Муратово;

- развитие коммерческих объектов здравоохранения в объеме, соответствующем потенциальному спросу населения;

3. Потребительский рынок

3.1. Формирование в каждом населенном пункте в общественно-деловой зоне торгово-развлекательных центров с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, интернет-кафе, услуги по ремонту бытовой техники, парикмахерские и салоны красоты, кинозалы и др.).

3.2. Строительство на 1 очередь Генерального плана за период до 2020 года объектов потребительского рынка в следующих объемах:

- предприятий розничной торговли – 490 м2 торговой площади, в том числе в деревне Будино – 15 м2, в деревне Везиково - 20 м2, в деревне Волгово - 15 м2, в деревне Горки – 10 м2, в деревне Губаницы - 40 м2, в деревне Красные Череповицы - 10 м2, в деревне Курголово – 10 м2, в деревне Муратово – 500 м2, в деревне Ожогино – 10 м2, в поселке Сумино – 180 м2, в деревне Торосово – 180 м2;

- предприятий бытового обслуживания на 33 рабочих мест, в том числе в деревне Будино – 3 места, в деревне Губаницы – 5 мест, в деревне Красные Череповицы – 3 места, в поселке Сумино – 9 мест, в деревне Торосово – 13 мест.

3.3. Строительство на расчетный срок Генерального плана за период 2020-2035 годы объектов потребительского рынка в следующих объемах:

- предприятий розничной торговли – 360 м2торговой площади, в том числе в деревне Будино – 25 м2, в деревне Везиково - 10 м2, в деревне Волгово - 15 м2, в деревне Горки – 10 м2, в деревне Губаницы - 20 м2, в деревне Котино - 30 м2, в деревне Красные Череповицы - 40 м2, в деревне Курголово – 10 м2, в деревне Ржевка – 10 м2, в деревне Соколовка – 10 м2, в поселке Сумино – 60 м2, в деревне Торосово – 70 м2;

- предприятий общественного питания на 40 посадочных мест, в том числе в поселке Сумино на 20 посадочных мест, в деревне Торосово на 20 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания на 6 рабочих мест, в том числе в деревне Муратово – 3 рабочих места, в поселке Сумино – 3 рабочих места.

4. Физическая культура и спорт

4.1. Развитие сети объектов физкультуры и спорта для населения с размещением в общественно-деловых зонах населенных пунктов спортивно-досуговых комплексов, включающих в себя спортзалы, тренажерные залы, бассейны, катки с искусственным льдом, сауны.

4.2. Строительство на 1 очередь Генерального плана за период до 2020 года объектов физкультуры и спорта в следующих объемах:

- плоскостных сооружений – 9,96 тыс. м2, в том числе в деревне Будино – 0,27 тыс. м2, в деревне Везиково – 0,05 тыс. м2, в деревне Волгово – 0,27 тыс. м2, в деревне Горки – 0,14 тыс. м2, в деревне Губаницы – 0,72 тыс. м2, в деревне Котино – 0,02 тыс. м2, в деревне Красные Череповицы – 0,21 тыс. м2, в деревне Курголово – 0,10 тыс. м2, в деревне Муратово – 0,06 тыс. м2, в деревне Ожогино – 0,16 тыс. м2, в деревне Ржевка – 0,04 тыс. м2, в деревне Соколовка – 0,04 тыс. м2, в поселке Сумино – 3,47 тыс. м2, в деревне Торосово – 3,41 тыс. м2;

- спортивно-досугового комплекса с площадью залов 1000 м2 и бассейном с площадью зеркала воды 312 м2 в деревне Торосово.

4.3. Строительство на расчетный срок Генерального плана за период 2020-2035 годы объектов физкультуры и спорта в следующих объемах:

- плоскостных сооружений – 2,22 тыс. м2, в том числе в деревне Будино – 0,26 тыс. м2, в деревне Горки – 0,07 тыс. м2, в деревне Губаницы – 0,062 тыс. м2, в деревне Котино – 0,37 тыс. м2, в деревне Красные Череповицы – 0,53 тыс. м2, в деревне Курголово – 0,11 тыс. м2, в деревне Муратово – 0,60 тыс. м2, в деревне Ржевка – 0,04 тыс. м2, в деревне Торосово – 0,18 тыс. м2;

- спортивно-досугового комплекса с площадью залов 1000 м2 и бассейном с площадью зеркала воды 312 м2 в поселке Сумино.

5. Культура и искусство

5.1. Создание многопрофильных культурно-досуговых центров в населенных пунктах с максимальным приближением к жилью, включающих зрительные залы, помещения для размещения библиотек, выставок и других видов культурного обслуживания, помещения для любительской деятельности.

5.2. Размещение новых учреждений культурно-досугового типа для обеспечения деятельности творческих коллективов в общественных центрах жилых территории.

5.3. Строительство на 1 очередь Генерального плана за период до 2020 года объектов культуры и искусства в следующих объемах:

- культурно-досуговый центр на 250 мест с кинозалом в поселке Сумино.

6. Молодежная политика

6.1. Развитие сферы досуга для детей и молодежи с максимальным приближением к жилью.

6.2. Создание на 1 очередь Генерального плана за период до 2020 года многопрофильных центров по работе с детьми и молодежью общей площадью 125 м2, в том числе:

- на базе культурно-досугового центра в поселке Сумино общей площадью 60 м2;

- на базе спортивно-досугового комплекса в деревне Торосово общей площадью 65 м2.

6.3. Создание на расчетный срок Генерального плана за период 2020-2035 годы многопрофильного центра по работе с детьми и молодежью общей площадью 25 м2, в том числе:

- на базе спортивно-досугового комплекса в поселке Сумино общей площадью 25 м2.

7. Образование

7.1. Расширение и модернизация сети дошкольного образования и воспитания за счет создания малокомплектных дошкольных учреждений, детских садов, совмещенных с начальной школой, семейных детских садов.

7.2. Расширение состава школьных учреждений за счет гимназий, лицеев, негосударственных школ с углубленным изучением предметов.

7.3. Развитие системы дополнительного образования и сферы досуга для детей, подростков и их родителей с максимальным приближением к жилью.

7.4. Строительство на 1 очередь Генерального плана за период до 2020 года объектов образования местного значения муниципального района в следующих объемах:

- расширение существующей общеобразовательной школы в деревне Торосово до 365 мест.

7.5. Строительство на расчетный срок Генерального плана за период 2020-2035 годы объектов образования местного значения муниципального района в следующих объемах:

- детского дошкольного учреждения - 1 объект вместимостью 75 мест в деревне Муратово.

7.6. Строительство вышеуказанных объектов образования планируется, в основном, за счет инвесторов-застройщиков и средств местного бюджета.

8. Почтовые и банковские услуги

8.1. Создание условий для развития системы почтовых и банковских услуг за период до 2020 года, в том числе:

- для строительства отделения банка в поселке Сумино.

8.2. Создание условий для развития системы почтовых и банковских услуг за период 2020-2035 годы, в том числе:

- для строительства отделения банка в деревне Губаницы.

9. Охрана общественного порядка, юридические услуги

9.1. Создание системы опорных пунктов охраны правопорядка в каждом населенном пункте до 2020 года.

9.2. Создания условий для развития системы юридических консультаций и нотариальных контор до 2020 года.

10. Отдых

10.1. Развитие сети учреждений и системы рекреационных зон для отдыха населения.

10.2. Строительство на расчетный срок генерального плана за период 2020-2035 годы объектов отдыха в следующих объемах:

- центра историко-краеведческого туризма со строительством кемпинга на площади 6,13 га в создаваемой зоне туризма, отдыха, досуга и развлечений в деревне Губаницы.

11. Ритуальные услуги

11.1. Развитие сети учреждений, оказывающих ритуальные услуги населению.

11.2. Консервация до 2020 года части существующих на территории Губаницкого сельского поселения кладбищ на площади 5,94 га, в том числе у деревни Волгово - на площади 1,25 га, у деревни Губаницы - на площади 4,69 га.

11.3. Расширение существующего кладбища на площади 0,2 га у деревни Губаницы.

### 3.3.5. Жилищный фонд

1 Размещение нового жилищного строительства на 1 очередь Генерального плана муниципального образования за период до 2020 года в объеме 36,00 тыс. м2 общей площади, в том числе:

- застройка индивидуальными жилыми домами с участками – 36,00 тыс. м2 общей площади.

2. Размещение нового жилищного строительства на расчетный срок Генерального плана муниципального образования за период 2020-2035 годы в объеме 27,60 тыс. м2 общей площади, в том числе:

- застройка индивидуальными жилыми домами с участками – 27,60 тыс. м2 общей площади.

## 3.4. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

1. Жилые зоны

1.1. Развитие существующих жилых территорий общей площадью 503,05 га c обеспечением их объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

1.2. Перевод территорий из зон для сезонного проживания населения в жилые зоны для постоянного проживания в деревне Губаницы на площади 24,48 га до 2020 года.

1.3. Формирование на расчетный срок Генерального плана муниципального образования новых жилых зон общей площадью 126,78 га, в том числе до 2020 года – 74,11 га для размещения жилой застройки с обеспечением их объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, из них:

- застройка индивидуальными жилыми домами с участками – 126,78 га, в том числе до 2020 года – 74,11 га.

2. Общественно-деловые зоны

2.1. Развитие существующих территорий компактного размещения объектов общественно-делового назначения с формированием на их основе современных общественно-деловых зон общей площадью 9,92 га, обеспеченных объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

2.2. Формирование на расчетный срок Генерального плана муниципального образования общественно-деловых зон общей площадью 11,71 га для размещения объектов общественно-делового назначения, в том числе бизнес-инкубаторов, с обеспечением указанных зон объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

3. Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры

3.1. Сохранение на основе существующих территорий общей площадью 53,68 га компактного размещения объектов инженерной инфраструктуры, обеспеченных инженерными сетями и объектами транспортной инфраструктуры.

3.2. Формирование до 2020 года новых зон коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры общей площадью 24,83 га для размещения объектов инженерной инфраструктуры с обеспечением их инженерными сетями и объектами транспортной инфраструктуры.

3.3. Формирование на расчетный срок Генерального плана новой производственной зоны на севере деревни Торосово площадью 58,68 га для размещения предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, а также иных сопутствующих им объектов, с развитием улично-дорожной сети, обеспечивающей доступность формируемых зон от районов жилой застройки, от объектов внешнего транспорта и иных объектов, необходимых для функционирования предприятий, расположенных на территории зоны.

4. Зоны транспортной инфраструктуры

4.1. Сохранение на основе существующих территорий размещения объектов транспортной инфраструктуры общей площадью 83,94 га, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры.

4.2. Формирование на расчетный срок Генерального плана муниципального образования новых зон транспортной инфраструктуры общей площадью 29,77 га для размещения линейных транспортных объектов (автодорог регионального и местного значения, улично-дорожной сети населенных пунктов), а также иных сопутствующих им объектов, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры, в том числе до 2020 года общей площадью 17,31 га.

5. Рекреационные зоны

5.1. Благоустройство существующих территорий зеленых насаждений общего пользования с формированием на их основе рекреационных зон общей площадью 32,09 га.

5.2. Формирование на расчетный срок Генерального плана муниципального образования новых рекреационных зон общей площадью 11,56 га, в том числе создание зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений на площади 6,13 га в деревне Губаницы с организацией центра историко-краеведческого туризма и размещением кемпинга, обеспеченных объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

## 3.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

1. Разработка и введение в действие проектов зон охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном законодательством, установление границ территорий объектов культурного наследия и режимов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, в том числе:

- курганно-жальничный могильник 131 насыпь, деревня Везиково, в 700 м к северо-востоку от деревни в лиственном лесу;

- курганно-жальничный могильник 154 насыпи, в 80 м к западу от деревни Волгово;

- братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г., деревня Губаницы, в 7 км к северо-востоку от Волосово, близ школы;

- курганная группа Горки-I, 152 насыпи, в 500 м к северу от деревни Горки;

- курганная группа Горки-II, 15 насыпей, в 300 м к югу от деревни Горки;

- курганный могильник, 19 насыпей, в 800 м к западу от деревни Котино;

- курганно-жальничный могильник, 12 насыпей, в 100 м к северо-западу от деревни Муратово;

- курганно-жальничный могильник, 161 насыпь, в 500 м к северо-западу от поселка Сумино;

- братская могила советских воинов, погибших в 1919 и 1941-1944 г.г., деревня Торосово, в 12 км к северо-востоку от Волосово, в центре деревни;

- курган, деревня Торосово.

2. После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением изменений и дополнений.

3. При отсутствии утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия до их разработки и утверждения соблюдение требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории расположения объектов культурного наследия, в том числе:

- проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, согласовывать с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия;

- не выполнять проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника за исключением работ по сохранению данного памятника, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

- проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий в отношении объектов культурного наследия осуществлять по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия;

- в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проект проведения работ вносить разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

4. Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия и исторической среды.

5. Обследование местности в целях выявления неизвестных военных захоронений.

6. При обнаружении на территории муниципального образования объектов, обладающих историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющих особое значение для истории и культуры муниципального образования выполнение следующих мероприятий -

- проведение процедуры включения объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» в соответствии с положениями статьи 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- корректировка Генерального плана с внесением в него обнаруженных объектов.

## 3.6. Мероприятия по охране окружающей среды

1. Рациональное функциональное зонирование территории с учетом экологической обстановки.

2. Учет геоморфологических элементов земной поверхности (уступов, склонов, скатов холмов, болот, долин рек и ручьев) в целях их сохранения при территориальном планировании.

3. Учет необходимости модернизации существующих животноводческих ферм (в деревне Губаницы, поселке Сумино, деревне Торосово), существующего навозохранилища и перепрофилирования животноводческой фермы в деревне Красные Череповицы для устранения их воздействия на расположенную рядом жилую и общественно-деловую застройку.

4. Разработка проектов санитарно-защитных зон в соответствии с классом опасности объектов, организация зон, выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением изменений и дополнений после разработки и утверждения проектов санитарно-защитных зон.

5. Обустройство зон санитарной охраны водозаборных сооружений г. Волосово, размещенных на территории Губаницкого сельского поселения.

6. Обустройство зон санитарной охраны первого пояса существующих скважин в деревнях Волгово, Горки, Котино, Муратово, Ожогино, Ржевка, Соколовка радиусом 50 м от скважин и разработка проектов зон санитарной охраны второго и третьего поясов, выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением изменений и дополнений после разработки и утверждения проектов зон охраны.

7. Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов водного фонда с благоустройством территории.

8. Защита жилой застройки населенных пунктов от негативного воздействия автомобильного транспорта посредством формирования буферных общественно-деловых и рекреационных (парков, скверов) зон вдоль автомобильных дорог .

9. Учет необходимости на основании результатов натурных замеров уровня транспортного шума у автомобильных дорог устройство экранов для защиты существующей и планируемой жилой и общественно-деловой застройки;

10 Создание защитных полос вдоль дорог вне населенных пунктов из древесных растений предпочтительно хвойных пород при проведении работ по реконструкции и строительству дорожной сети вне населенных пунктов.

11. Обеспечение возможности перевода котельных на газовое топливо за счет развития системы газоснабжения муниципального образования.

12. Реконструкция системы водоотведения для обеспечения полного прекращение сброса неочищенных сточных вод.

13. Обеспечение нормативов предельно допустимых сбросов за счет строительства новых и реконструкции существующих локальных очистных сооружений на предприятиях.

14. Строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока.

15. Сохранение и использование плодородного почвенного слоя на участках строительства.

16. Выполнение мелиоративных работ для предотвращения заболачивания почв.

17. Организация очистки территории и вывоза бытовых и промышленных отходов.

18. Консервация части существующих кладбищ, вместимость которых полностью исчерпана.

## 3.7. Мероприятия по развитию зеленых насаждений

1. Благоустройство территорий существующих зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах (парков, скверов, садов) до 2020 года на площади– 32,09 га.

2. Размещение зеленых насаждений на вновь формируемых территориях рекреационного назначения в соответствии с видом их использования при увеличении площади зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах (парков, скверов, садов) до 2020 года на 5,43 га.

3. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах (парков, скверов, садов) до уровня на 1 жителя к 2035 году – 73,3 м2.

4. Размещение зеленых насаждений на территориях жилых зон.

5. Размещение зеленых насаждений на территориях общественно-деловых зон.

## 3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

1. Обеспечение жилых, производственных и общественно-деловых зон телефонной связью, радиосвязью и телевизионным вещанием, системой диспетчеризации для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах, для связи со службами спасения.

2. Обеспечение надежности энергоснабжения потребителей от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания.

3. Обеспечение устойчивости источников водоснабжения, в том числе:

- устройство двух резервуаров для хранения воды емкостью 1000 м3 каждый в составе проектной насосной станции в поселке Сумино;

- устройство пожарных резервуаров для хранения противопожарного запаса воды емкостью 60 м3 каждый в составе проектных водозаборных сооружений в населенных пунктах: деревня Волгово, деревня Горки, деревня Муратово, деревня Ожогино, деревня Ржевка, деревня Соколовка;

4. Обеспечение условия беспрепятственной экстренной эвакуации населения с территории поселения из жилых районов на загородные дороги не менее чем в двух направлениях по магистральным улицам районного и местного значения;

5. Обеспечение условий организации беспрепятственного подъезда сил и средств спасательных подразделений для ликвидации чрезвычайных ситуаций не менее чем с двух направлений.

6. Размещение на территории муниципального образования, принимая во внимание размещение ближайшего к объектам Губаницкого сельского поселения пожарного депо в г. Волосово – административном центре Волосовского муниципального района Ленинградской области, размещение на территории муниципального образования трех пожарных депо, в том числе:

- в производственной зоне в северной части деревни Торосово – пожарное депо Y типа мощностью 3 автомобиля, в том числе один автомобиль, оборудованный автолестницей или автоподъемником;

- в производственной зоне в поселке Сумино – пожарное депо Y типа мощностью 3 автомобиля, в том числе один автомобиль, оборудованный автолестницей или автоподъемником;

- в санитарно-защитной зоне кладбища в деревне Волгово – пожарное депо Y типа мощностью 2 автомобиля.

## 3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

1. Сохранение существующих отметок автодорог местного значения как директивных при вертикальной планировке осваиваемых территорий.

2. Организация земляных работ в границах лесных территорий в минимальных объемах из условий обеспечения приоритетного и максимального сохранения зеленых насаждений.

3. Сохранение основных мелиоративных каналов как оградительных, транспортирующих транзитный сток и водоприемников поверхностного стока с прилегающих территорий.

## 3.10. Мероприятия по санитарной очистке территории

1. Обеспечение вывоза твердых бытовых отходов в количестве на 1 очередь генерального плана 2020 год – 8,60м3/год (2,42 т/год), на расчетный срок генерального плана 2035 год – 9,93 м3/год (2,89 т/год), образующихся на территории муниципального образования в процессе жизнедеятельности постоянного населения, на полигон «Захонье», расположенный на территории Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района (ООО «Профспецтранс»).

2. Вывоз промышленных отходов I-III класса опасности на полигон «Красный Бор», расположенный рядом с г.п. Красный Бор муниципального образования «Красноборское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Экореконструкция сельскохозяйственных предприятий, в том числе строительство закрытых систем сбора, хранения биологических отходов и их дальнейшее уничтожение методом сжигания.

4. Разработка Схемы очистки территории Губаницкого сельского поселения до 2020 года, учитывающей необходимость организации селективного сбора и переработки твердых бытовых отходов, промышленных отходов.

5. Выполнение очистки территории Губаницкого сельского поселения на основании Схемы очистки, в том числе ликвидация несанкционированных свалок и полигонов обезвоженных осадков сточных вод с рекультивацией территории путем снятия загрязненного грунта и вывозкой его на полигоны промышленных отходов.

## 3.11. Мероприятия по нормативно-правовой деятельности

1. После достижения фактической численности населения, проживающего в отдельных населенных пунктах Губаницкого сельского поселения, величин, установленных областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» выполнение регламентированных законом мероприятий по изменению категории этих населенных пунктов.

# 4.  Основные технико-экономические показатели по Генеральному плану муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

## 4.1. Технико-экономические показатели в целом по муниципальному образованию

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчет-ный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования в том числе: | га % | 14702,30 100,00 | 14702,30 100,00 | 14702,30 100,00 |
| 1.1 | Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, из них особо ценных сельскохозяйственных угодий | га % | 6705,86 45,62 3726,82 | 6515,94 44,32 3722,17 | 6515,94 44,32 3722,17 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов в том числе: | га % | 777,97* 5,29 | 970,07 6,60 | 970,07 6,60 |
| 1.2.1 | деревня Будино | га | 31,06 | 54,50 | 54,50 |
| 1.2.2 | деревня Везиково | га | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
| 1.2.3 | деревня Волгово | га | 54,62 | 69,76 | 69,76 |
| 1.2.4 | деревня Горки | га | 71,92 | 75,09 | 75,09 |
| 1.2.5 | деревня Губаницы | га | 108,00 | 125,99 | 125,99 |
| 1.2.6 | деревня Котино | га | 8,22 | 8,50 | 8,50 |
| 1.2.7 | деревня Красные Череповицы | га | 65,47 | 67,20 | 67,20 |
| 1.2.8 | деревня Курголово | га | 27,69 | 28,27 | 28,27 |
| 1.2.9 | деревня Муратово | га | 41,32 | 51,64 | 51,64 |
| 1.2.10 | деревня Ожогино | га | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
| 1.2.11 | деревня Ржевка | га | 21,41 | 21,71 | 21,71 |
| 1.2.12 | деревня Соколовка | га | 13,65 | 13,65 | 13,65 |
| 1.2.13 | поселок Сумино | га | 120,06 | 125,65 | 125,65 |
| 1.2.14 | деревня Торосово | га | 177,36 | 290,92 | 290,92 |
| 1.3 | Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе: | га % | 79,74 0,54 | 77,56 0,53 | 77,56 0,53 |
| 1.3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | га | 71,80 | 61,342 | 61,342 |
| 1.3.2 | Земли иного специального назначения | га | 7,94 | 14,90 | 14,90 |
| 1.5 | Общая площадь земель лесного фонда | га % | 7131,13** 48,50 | 7131,13 48,50 | 7131,13 48,50 |
| 1.6 | Общая площадь земель водного фонда | га % | 7,60 0,05 | 7,60 0,05 | 7,60 0,05 |
| Ссылка по п. 1 раздела I - * включая земли сельскохозяйственного использования, переданные в бессрочное пользование сельскохозяйственным предприятиям под жилые, коммунальные объекты и объекты социальной инфраструктуры в поселке Сумино площадью 38,65 га, в деревне Торосово площадью 50,86 га ** в том числе на площади 25,73 га земли, имеющие двойной учет, - по свидетельству о праве собственности Российской Федерации на лесной участок Волосовского лесничества – земли лесного фонда, по данным ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области - земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по функциональным зонам*: | га % | 14702,30 100,00 | 14570,81 99,10 | 14702,30 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 514,04 3,50 | 605,54 4,12 | 654,17 4,45 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 501,11 | 494,31 | 490,52 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га |  | 98,59 | 151,26 |
| 2.1.3 | - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 12,64 | 12,64 | 12,39 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 9,92 0,07 | 9,91 0,06 | 21,63 0,15 |
| 2.2.1 | - зоны делового, общественного, административного, научного и торгового назначения (Д1) | га | 3,77 | 3,53 | 6,96 |
| 2.2.2 | - зоны социально-бытового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, торгового назначения, здравоохранения и социального обеспечения (Д2) | га | 6,15 | 6,38 | 14,67 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 53,68 0,37 | 78,51 0,53 | 137,19 0,93 |
| 2.3.1 | - зоны коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 53,68 | 78,51 | 78,51 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 0,00 | 0,00 | 58,68 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 83,94 0,57 | 101,25 0,69 | 113,71 0,77 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 51,94 | 60,31 | 60,31 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 32,00 | 40,94 | 53,40 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 6861,96 46,67 | 6578,32 44,74 | 6578,32 44,74 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 6692,05 | 6385,35 | 6385,35 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного производства, в том числе животноводства (С2) | га | 145,81 | 181,27 | 181,27 |
| 2.5.3 | - существующие зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 24,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | - планируемые зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 11,70 | 11,70 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 32,09 0,22 | 43,65 0,30 | 43,65 0,30 |
| 2.6.1 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 32,09 | 37,52 | 37,52 |
| 2.6.2 | - зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,00 | 6,13 | 6,13 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 7,94 0,05 | 14,90 0,11 | 14,90 0,11 |
| 2.7.1 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии с СанПиН (К2) | га | 0,00 | 6,75 | 6,75 |
| 2.7.2 | - зоны ритуального назначения (К3) | га | 7,94 | 8,15 | 8,15 |
| 2.8 | Зоны лесного ландшафта, деятельность на которых определяется лесохозяйственным регламентом из них: | га % | 7113,13 48,50 | 7113,13 48,50 | 7113,13 48,50 |
| 2.8.1 | - зоны лесного ландшафта, деятельность на которых определяется лесохозяйственным регламентом (Л0) | га | 7113,13 | 7113,13 | 7113,13 |
| 2.9 | Зоны акваторий из них: | га % | 7,60 0,05 | 7,60 0,05 | 7,60 0,05 |
| 2.9.1 | - зоны государственных акваторий (А0) | га | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| Ссылка по п. 2 раздела I - * по существующему положению – по территориям соответствующего функционального использования |
| 3 | Из общей площади территории поселения площадь территорий вне функциональных зон | га % | 0,00 0,00 | 131,49 0,90 | 0,00 0,00 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения (с учетом сезонного населения) | тыс. чел. | 3,76 | 4,69 | 5,24 |
| 4.1 | - постоянное население, в том числе: | тыс. чел. | 3,616 | 4,57 | 5,12 |
| 4.1.1 | деревня Будино | тыс. чел. | 0,074 | 0,15 | 0,27 |
| 4.1.2 | деревня Везиково | тыс. чел. | 0,017 | 0,02 | 0,02 |
| 4.1.3 | деревня Волгово | тыс. чел. | 0,142 | 0,14 | 0,14 |
| 4.1.4 | деревня Горки | тыс. чел. | 0,036 | 0,04 | 0,11 |
| 4.1.5 | деревня Губаницы | тыс. чел. | 0,250 | 0,37 | 0,40 |
| 4.1.6 | деревня Котино | тыс. чел. | 0,007 | 0,01 | 0,01 |
| 4.1.7 | деревня Красные Череповицы | тыс. чел. | 0,034 | 0,33 | 0,38 |
| 4.1.8 | деревня Курголово | тыс. чел. | 0,048 | 0,05 | 0,05 |
| 4.1.9 | деревня Муратово | тыс. чел. | 0,027 | 0,03 | 0,11 |
| 4.1.10 | деревня Ожогино | тыс. чел. | 0,022 | 0,02 | 0,02 |
| 4.1.11 | деревня Ржевка | тыс. чел. | 0,016 | 0,02 | 0,04 |
| 4.1.12 | деревня Соколовка | тыс. чел. | 0,021 | 0,02 | 0,02 |
| 4.1.13 | поселок Сумино | тыс. чел. | 1,470 | 1,69 | 1,78 |
| 4.1.14 | деревня Торосово | тыс. чел. | 1,452 | 1,68 | 1,77 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
| 5 | Плотность постоянного населения |  |  |  |  |
| 5.1 | - в пределах жилой территории | чел./га | 7,07 | 7,55 | 7,83 |
| 5.2 | - в границах поселения | чел./га | 0,25 | 0,31 | 0,35 |
| 6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 6.1 | - население младше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,762 21,1 | 1,12 24,4 | 1,54 30,0 |
| 6.2 | - население в трудоспособном возрасте | тыс. чел. % | 2,126 58,8 | 2,37 51,8 | 2,05 40 |
| 6.3 | - население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,728 20,1 | 1,09 23,8 | 1,54 0,30 |
| 7 | Занятость населения на территории муниципального образования |  |  |  |  |
| 7.1 | Численность постоянного экономически активного населения | чел. | 2,343 | 2,70 | 2,51 |
| 7.2 | Количество мест приложения труда на территории муниципального образования | тыс. мест | 0,748 | 1,56 | 2,19 |
| 7.3 | Обеспеченность местами приложения труда постоянного экономически активного населения | % | 32 | 58 | 87 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 8 | Жилищный фонд | тыс. м2 общей площ. | 128,50 | 171,70 | 199,30 |
| 9 | Из общего жилищного фонда |  |  |  |  |
| 9.1 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами | тыс. м2 общей площ. | 52,09 | 52,09 | 52,09 |
| 9.2 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. | 76,41 | 119,61 | 147,21 |
| 11 | Существующий сохраняемый жилищный фонд в том числе: | тыс. м2 общей площ. |  | 128,50 | 128,50 |
| 11.1 | застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами | тыс. м2 общей площ. |  | 52,09 | 52,09 |
| 11.2 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | 76,41 | 76,41 |
| 12 | Перевод жилых помещений для сезонного проживания в постоянный жилищный фонд | тыс. м2 общей площ. |  | 7,20 | 7,20 |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | 36,00 | 63,60 |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | 36,00 | 63,60 |
| 14 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 35,54 | 37,57 | 38,93 |
| IY | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| 15 | Детские дошкольные учреждения всего /1000 чел. | мест (объект) | 150 (2)/ /41,5 | 225 (3)/ /49,2 | 225 (3)/ /44,0 |
| 16 | Общеобразовательные школы всего /1000 чел. | мест (объект) | 150 (1)/ /41,5 | 365 (1)/ /79,9 | 365 (1)/ /71,3 |
| 17 | Предприятия розничной торговли всего /1000 чел. | м2 торговой площади | 950/262,7 | 1440/315,10 | 1800/351,6 |
| 18 | Предприятия общественного питания всего /1000 чел. | место | 210/58,1 | 210/46,0 | 250/48,8 |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания всего /1000 чел. | рабочих мест | - | 33/7,2 | 39/7,6 |
| 20 | Отделения связи всего /1000 чел. | объект | 2/0,55 | 2/0,44 | 2/0,39 |
| 21 | Филиалы сбербанка всего /1000 чел. | объект | 1/0,28 | 2/0,44 | 3/0,59 |
| 22 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |
| 22.1 | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами всего /1000 чел. | мест (объект) | 370 (2)/ /102,3 | 620(3)/ /135,7 | 620 (3)/ /121,1 |
| 23 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |  |
| 23.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивные залы всего /1000 чел. | м2 площади пола (объект) | 150 (1)/ /41,5 | 1150 (2)/ /251,6 | 2150 (3)/ /419,9 |
| 23.2 | бассейны плавательные всего /1000 чел. | м2 зеркала воды (объект) | - | 312 (1)/ /68,3 | 624 (2)/ /121,9 |
| 23.3 | плоскостные сооружения всего /1000 чел. | тыс. м2 |  | 9,93/2,12 | 10,86/2,12 |
| 24 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью* всего /1000 чел. | м2 общей площади |  | 125/27,4 | 150/29,3 |
| 25 | Кладбища (неиспользованная территория) всего /1000 чел. | га | 2,0 (2)/0,55 | 2,2 (2)/0,44 | 2,2 (2)/0,39 |
| Ссылки по разделу IY - * на базе учреждений культуры и спорта |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 26 | Протяженность автомобильных дорог в том числе: | км | 47,4 | 66,20* | 66,20* |
| 26.2 | автодороги регионального значения, в том числе: | км | 39,8 | 42,80* | 42,80* |
| 26.2.1 | с твердым покрытием | км | 39,8 | 42,80 | 42,80 |
| 26.3 | автодороги местного значения, в том числе: | км | 20,0 | 23,40 | 23,40 |
| 26.3.1 | с твердым покрытием | км | 7,6 | 23,4 | 23,4 |
| 27 | Плотность сети автомобильных дорог с твердым покрытием | км/ 1000 км2 | 270 | 450* | 450* |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов** | км | 36,2 | 41,0 | 41,0 |
| 29 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | шт. | - | - | - |
| 30 | Количество пешеходных переходов в разных уровнях | шт. | - | - | - |
| 31 | Объем дорожного строительства местного значения** | км |  |  |  |
| 31.1 | Дороги местного значения IY-Y категории |  |  |  |  |
| 31.1.1 | новое строительство | км |  | - | - |
| 31.1.2 | реконструкция | км |  | 13,6 | 13,6 |
| 31.2 | Улично-дорожная сеть населенных пунктов** |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | 4,8 | 4,8 |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | 5,2 | 5,2 |
| 32 | Объем строительства автозаправочных станций | шт./колонка |  | - | 1/2 |
| 33 | Объем строительства станций технического обслуживания | пост |  | 7 | 12 |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | 0,41 | 0,56 |
| Ссылки по разделу Y - * рекомендуемое ** без второстепенных проездов и подъездов |
| YI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 35 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 35.1 | Общий объем среднесуточного водопотребление | тыс. м3/сут | 1,45 | 2,15 | 3,00 |
| 35.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел | 401 | 448 | 505 |
| 36 | Канализация |  |  |  |  |
| 36.1 | Общий объем стоков (без дождевых стоков) | тыс. м3/сут | 1,03 | 2,06 | 2,35 |
| 37 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 37.1 | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,41 | 41,51 | 77,38 |
| 38 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 38.1 | Общий объем потребление газа | тыс. м3/ч | 2,12 | 5,70 | 10,54 |
| 39 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 39.1 | Общая потребность в электроэнергии* | тыс. кВА | 5,41 | 8,32 | 17,14 |
| 40 | Связь |  |  |  |  |
| 40.1 | Количество точек подключения стационарной телефонной сети | тыс. шт. | 0,62 | 1,63 | 2,02 |
| 40.2 | Количество точек подключения радиотрансляционной сети | тыс. шт. | 0,55 | 1,51 | 1,86 |
| 40.3 | Количество точек подключения телевизионной сети | тыс. шт. | 1,2 | 2,83 | 3,50 |
| Ссылки по разделу YI - * с учетом сезонного населения |
| YII | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 41 | Ориентировочная стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры местного значения в ценах II квартала 2013 года | млн. руб. |  | 572,92 | 713,92 |

## 4.2. Технико-экономические показатели по деревне Будино

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 31,06 100,00 | 54,50 100,00 | 54,50 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 31,06 100,00 | 42,65 78,26 | 54,50 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 20,18 64,97 | 27,76 50,94 | 39,04 71,63 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 20,18 | 20,18 | 20,18 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 7,58 | 18,86 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 0,00 | 11,98 21,98 | 11,98 21,98 |
| 2.3.1 | - зоны коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 0,00 | 11,98 | 11,98 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 2,06 6,63 | 2,91 5,34 | 3,48 6,39 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 2,06 | 2,91 | 3,48 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 8,82 28,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 8,82 | 0,00 | 0,00 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 0,074 | 0,15 | 0,27 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 0,074 | 0,15 | 0,27 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | 4,80 | 12,00 |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | 4,80 | 12,00 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | - | - |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | - | - |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | - | - |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.3. Технико-экономические показатели по деревне Везиково

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 16,01 100,00 | 16,01 100,00 | 16,01 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 16,02 100,00 | 16,01 100,00 | 16,01 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 15,10 94,32 | 15,10 94,32 | 15,10 94,32 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 0,91 5,68 | 0,91 5,68 | 0,91 5,68 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 0,017 | 0,02 | 0,02 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 0,017 | 0,02 | 0,02 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | - | - |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | - | - |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | - | - |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | - | - |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | - | - |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.4. Технико-экономические показатели по деревне Волгово

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 54,62 100,00 | 69,76 100,00 | 69,76 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 54,62 100,00 | 68,07 97,58 | 69,76 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 40,35 73,88 | 40,35 57,84 | 41,34 59,26 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 39,04 | 39,07 | 40,03 |
| 2.1.3 | - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 2,72 4,98 | 2,72 3,90 | 3,42 4,90 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 2,72 | 2,72 | 3,42 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 2,84 5,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 2,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 6,46 11,82 | 18,69 26,79 | 18,69 26,79 |
| 2.6.1 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 6,46 | 18,69 | 18,69 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 2,25 4,12 | 6,31 9,05 | 6,31 9,05 |
| 2.7.1 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,00 | 4,06 | 4,06 |
| 2.7.2 | - зоны ритуального назначения (К3) | га | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 0,142 | 0,14 | 0,14 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 0,142 | 0,14 | 0,14 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | - | - |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | - | - |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | - | - |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | - | - |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | 0,01 | 0,01 |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.5. Технико-экономические показатели по деревне Горки

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 71,92 100,00 | 75,09 100,00 | 75,09 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 71,92 100,00 | 68,40 91,09 | 75,09 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 64,03 89,03 | 64,03 85,27 | 70,10 93,35 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 64,03 | 64,03 | 63,92 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 0,00 | 6,18 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 4,37 6,08 | 4,37 6,65 | 4,99 6,65 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 4,37 | 4,37 | 4,99 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 3,52 4,89 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 3,52* | 0,00 | 0,00 |
| Ссылки по разделу I - * предназначено (оформлено) под жилищное строительство |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 0,036 | 0,04 | 0,11 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 0,036 | 0,04 | 0,11 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | - | 4,20 |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | - | 4,20 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | - | - |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | - | - |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | - | - |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.6. Технико-экономические показатели по деревне Губаницы

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 108,00 100,00 | 125,99 100,00 | 125,99 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 108,00 100,00 | 114,94 91,23 | 125,99 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 73,08 67,67 | 93,66 74,34 | 98,35 78,05 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 72,48 | 68,73 | 68,73 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 24,33 | 29,02 |
| 2.1.3 | - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 1,23 1,14 | 1,23 0,97 | 4,66 3,70 |
| 2.2.1 | - зоны делового, общественного, административного, научного и торгового назначения (Д1) | га | 0,52 | 0,52 | 3,95 |
| 2.2.2 | - зоны социально-бытового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, торгового назначения, здравоохранения и социального обеспечения (Д2) | га | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 3,96 3,67 | 5,33 4,23 | 8,26 6,56 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 3,96 | 5,33 | 8,26 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 17,91 16,58 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | - существующие зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 17,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 6,13 5,68 | 6,13 4,87 | 6,13 4,87 |
| 2.6.1 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 6,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2 | - зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,00 | 6,13 | 6,13 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 5,69 5,27 | 8,59 6,82 | 8,59 6,82 |
| 2.7.1 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,00 | 2,69 | 2,69 |
| 2.7.2 | - зоны ритуального назначения (К3) | га | 5,69 | 5,90 | 5,90 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 0,350 | 0,37 | 0,40 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 0,250 | 0,37 | 0,40 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | 0,10 | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 12 | Перевод жилых помещений для сезонного проживания в постоянный жилищный фонд в том числе: | тыс. м2 общей площ. |  | 7,20 | 7,20 |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | - | 1,80 |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | - | 1,80 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 5,4 | 5,9 | 5,9 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | 0,5 | 0,5 |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | 0,6 | 0,6 |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | 0,01 | 0,02 |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.7. Технико-экономические показатели по деревне Котино

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 8,22 100,00 | 8,50 100,00 | 8,50 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 8,22 100,00 | 8,22 96,71 | 8,50 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 8,12 98,78 | 8,12 95,53 | 8,12 95,53 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 0,10 1,22 | 0,10 1,18 | 0,38 4,47 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 0,10 | 0,38 | 0,38 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 0,007 | 0,01 | 0,01 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 0,007 | 0,01 | 0,01 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | - | - |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | - | - |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | - | - |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | 0,55 | 0,55 |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | - | - |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.8. Технико-экономические показатели по деревне Красные Череповицы

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 65,47 100,00 | 67,20 100,00 | 67,20 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 65,47 100,00 | 62,36 92,79 | 67,20 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 30,21 46,14 | 55,80 83,04 | 59,79 88,98 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 30,21 | 30,21 | 30,21 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 25,59 | 29,58 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,00 | 0,00 | 0,26 0,39 |
| 2.2.2 | - зоны социально-бытового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, торгового назначения, здравоохранения и социального обеспечения (Д2) | га | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,95 1,41 | 0,95 1,41 |
| 2.3.1 | - зоны коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 2,24 3,42 | 2,24 3,33 | 2,83 4,21 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 2,24 | 2,24 | 2,83 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 29,65* 45,29 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 29,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 3,37 5,15 | 3,37 5,01 | 3,37 5,01 |
| 2.6.1 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| Ссылки по разделу I - * в том числе предназначено (оформлено) под жилищное строительство – 22,91 га |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 0,034 | 0,33 | 0,38 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 0,034 | 0,33 | 0,38 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | 18,00 | 21,00 |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | 18,00 | 21,00 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | 0,1 | 0,1 |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | - | - |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | - | - |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.9. Технико-экономические показатели по деревне Курголово

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 27,69 100,00 | 28,27 100,00 | 28,27 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 27,69 100,00 | 27,69 97,95 | 28,27 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 26,35 95,16 | 26,35 93,21 | 31,29 94,27 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 26,35 | 26,35 | 26,35 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 1,34 4,84 | 1,34 4,74 | 1,62 5,73 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 0,048 | 0,05 | 0,05 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 0,048 | 0,05 | 0,05 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | - | - |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | - | - |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | - | - |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | - | - |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | - | - |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.10. Технико-экономические показатели по деревне Муратово

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 41,32 100,00 | 51,64 100,00 | 51,64 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 41,32 100,00 | 41,32 80,01 | 51,64 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 39,30 95,11 | 39,30 76,10 | 46,59 90,22 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 39,30 | 39,30 | 39,06 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 0,00 | 7,53 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,00 | 0,00 | 2,80 5,42 |
| 2.2.2 | - зоны социально-бытового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, торгового назначения, здравоохранения и социального обеспечения (Д2) | га | 0,00 | 0,00 | 2,80 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 2,02 4,89 | 2,02 3,91 | 2,25 4,36 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 2,02 | 2,02 | 2,25 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 0,027 | 0,03 | 0,11 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 0,027 | 0,03 | 0,11 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | - | 4,80 |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | - | 4,80 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | - | - |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | - | - |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | - | - |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.11. Технико-экономические показатели по деревне Ожогино

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 21,18 100,00 | 21,18 100,00 | 21,18 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 21,18 100,00 | 21,18 100,00 | 21,18 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 21,18 100,00 | 21,18 100,00 | 21,18 100,00 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 0,022 | 0,02 | 0,02 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 0,022 | 0,02 | 0,02 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | - | - |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | - | - |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | - | - |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | 0,65 | 0,65 |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | - | - |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.12. Технико-экономические показатели по деревне Ржевка

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 21,41 100,00 | 21,71 100,00 | 21,71 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 21,41 100,00 | 19,33 89,04 | 21,71 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 18,56 89,96 | 17,78 81,90 | 19,59 90,24 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 18,56 | 17,78 | 17,78 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 0,00 | 0,00 | 0,31 1,43 |
| 2.2.2 | - зоны социально-бытового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, торгового назначения, здравоохранения и социального обеспечения (Д2) | га | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 1,55 7,24 | 1,55 7,14 | 1,81 8,34 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 1,55 | 1,55 | 1,81 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 1,30 6,07 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 0,016 | 0,02 | 0,04 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 0,016 | 0,02 | 0,04 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | - | 1,20 |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | - | 1,20 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | 0,2 | 0,2 |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | - | - |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | - | - |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.13. Технико-экономические показатели по деревне Соколовка

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 13,65 100,00 | 13,65 100,00 | 13,65 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 13,65 100,00 | 13,65 100,00 | 13,65 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 12,28 89,96 | 12,28 89,96 | 12,28 89,96 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 1,37 10,04 | 1,37 10,04 | 1,37 10,04 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 0,021 | 0,02 | 0,02 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 0,021 | 0,02 | 0,02 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | - | - |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | - | - |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | - | - |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | - | - |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | - | - |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.14. Технико-экономические показатели по поселку Сумино

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 120,06 100,00 | 125,65 100,00 | 125,65 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 120,06 100,00 | 114,76 91,34 | 125,65 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 40,37 33,63 | 58,32 46,42 | 65,44 52,08 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 33,59 | 33,59 | 32,83 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 17,95 | 25,94 |
| 2.1.3 | - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 6,78 | 6,78 | 6,67 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 3,88 3,23 | 3,88 3,09 | 6,34 5,05 |
| 2.2.1 | - зоны делового, общественного, административного, научного и торгового назначения (Д1) | га | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 2.2.2 | - зоны социально-бытового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, торгового назначения, здравоохранения и социального обеспечения (Д2) | га | 3,27 | 3,27 | 5,73 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 0,00 | 3,27 2,60 | 3,27 2,60 |
| 2.3.1 | - зоны коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 0,00 | 3,27 | 3,27 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 2,66 1,88 | 4,50 3,58 | 5,81 4,62 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 2,66 | 4,50 | 5,81 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 69,24* 57,67 | 41,85 33,31 | 41,85 33,31 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 35,83 | 5,74 | 5,74 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного производства, в том числе животноводства (С2) | га | 33,41 | 36,11 | 36,11 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 4,31 3,46 | 2,94 2,34 | 2,94 2,34 |
| 2.6.1 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 4,31 | 2,94 | 2,94 |
| Ссылка по разделу I - * в том числе предназначено (оформлено) под жилищное строительство – 15,22 га |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 1,47 | 1,69 | 1,78 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 1,47 | 1,69 | 1,78 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | 13,20 | 18,60 |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | 13,20 | 18,60 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 5,0 | 6,1 | 6,1 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | 1,1 | 1,1 |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | 2,5 | 2,5 |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | 0,27 | 0,36 |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.15. Технико-экономические показатели по деревне Торосово

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 177,36 100,00 | 290,92 100,00 | 290,92 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 177,36 100,00 | 220,00 75,61 | 290,92 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 102,37 57,72 | 125,51 43,14 | 130,60 44,90 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 98,42 | 98,42 | 94,75 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 23,14 | 32,04 |
| 2.1.3 | - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 3,95 | 3,95 | 3,81 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 4,81 2,71 | 4,80 1,64 | 7,26 2,49 |
| 2.2.1 | - зоны делового, общественного, административного, научного и торгового назначения (Д1) | га | 2,64 | 2,40 | 2,40 |
| 2.2.2 | - зоны социально-бытового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, торгового назначения, здравоохранения и социального обеспечения (Д2) | га | 2,17 | 2,40 | 4,86 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 25,88 14,59 | 45,06 15,49 | 104,81 35,66 |
| 2.3.1 | - зоны коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 25,88 | 45,06 | 45,06 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 0,00 | 0,00 | 58,68 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 7,10 4,00 | 11,58 3,98 | 16,27 5,59 |
| 2.4.2 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 7,10 | 11,58 | 16,27 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 25,38 14,32 | 20,53 7,06 | 20,53 7,06 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 6,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного производства, в том числе животноводства (С2) | га | 18,66 | 20,53 | 20,53 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 11,82 6,66 | 12,52 4,30 | 12,52 4,30 |
| 2.6.1 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 11,82 | 12,52 | 12,52 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 1,452 | 1,69 | 1,77 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | 1,452 | 1,68 | 1,77 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | - | - | - |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 13 | Новое жилищное строительство, в том числе по структуре: | тыс. м2 общей площ. |  | 13,80 | 19,20 |
| 13.1 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс. м2 общей площ. |  | 13,80 | 19,20 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 28 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта* | км | 9,45 | 12,3 | 12,3 |
| 31.2 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта* |  |  |  |  |
| 31.2.1 | новое строительство | км |  | 2,85 | 2,85 |
| 31.2.2 | реконструкция | км |  | 0,9 | 0,9 |
| 34 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. машино-мест |  | 0,12 | 0,17 |
| Ссылка по разделу Y - * без второстепенных проездов и подъездов |

## 4.16. Технико-экономические показатели по территории вне населенных пунктов

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель вне населенных пунктов | га % | 13924,33 100,00 | 13732,23 100,00 | 13732,23 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель вне населенных пунктов по функциональным зонам: | га % | 13924,33 100,00 | 13732,23 100,00 | 13732,23 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 2,56 0,02 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 2,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 27,80 0,20 | 17,25 0,13 | 17,25 0,13 |
| 2.3.1 | - зоны коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 27,80 | 17,25 | 17,25 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 51,94 0,37 | 60,31 0,44 | 60,31 0,44 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 51,94 | 60,31 | 60,31 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 6703,30 48,14 | 6515,94 47,45 | 6515,94 47,45 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 6608,70 | 6379,61 | 6379,61 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного производства, в том числе животноводства (С2) | га | 93,74 | 124,63 | 124,63 |
| 2.5.3 | - существующие зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 6,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | - планируемые зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 11,70 | 11,70 |
| 2.8 | Зоны лесного ландшафта из них: | га % | 7131,13 48,50 | 7131,13 51,92 | 7131,13 51,92 |
| 2.8.1 | - зоны лесного ландшафта на землях лесного фонда, деятельность на которых определяется лесохозяйственным регламентом (Л0) | га | 7131,13 | 7131,13 | 7131,13 |
| 2.9 | Зоны акваторий из них: | га % | 7,60 0,05 | 7,60 0,06 | 7,60 0,06 |
| 2.9.1 | - зоны государственных акваторий (А0) | га | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс. чел. | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс. чел. | - | - | - |
| 4.2 | - сезонное население | тыс. чел. | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 31.1 | Объем строительства дорожной сети местного значения вне населенных пунктов |  |  |  |  |
| 31.1.1 | новое строительство | км |  | - | - |
| 31.1.2 | реконструкция | км |  | 13,6 | 13,6 |