| Заказчик | Администрация муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |
| Проектировщик | ООО «ГеоЭтерия» |

Арх.№

экз.№

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

муниципального образования Губаницкое сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградская область

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

муниципального образования Губаницкое сельское поселение

Волосовского муниципального района Ленинградской области

Книга 4

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ГН-05/10 - ИТМ ГОЧС

Генеральный директор						В.А.Осовский

ООО 	«ГеоЭтерия»

деревня Губаницы

2013 год

Состав проекта

| №№ томов | Наименование | №№ книг | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Генеральный план муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (проект) | 1 | Положение о территориальном планировании |
|  |  | 2 | Схемы |
| II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | 1 | Общая пояснительная записка Технико-экономические показатели |
|  |  | 2 | Схемы |
|  |  | 3 | Инженерное обеспечение территории |
|  |  | 4 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
|  |  | 5 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
|  |  | 6 | Исходно-разрешительная документация |

Содержание

Стр.

1.  Исходные данные для проектирования	5

2. Сведения о месте расположения и характеристиках проектируемой территории	6

2.1. Краткая характеристика территории	6

2.2. Транспортная инфраструктура	9

2.4. Население	12

2.5.  Обоснование категории объектов по гражданиской обороне	13

3. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование осваиваемой территории	14

3.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	15

3.2. Чрезвычайные ситуации природного характера	19

4. Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	21

5. Предложения по повышению устойчивости функционирования территорий, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера	22

5.1. Планировочная организация территории	22

5.2. Обоснование степени огнестойкости проектных зданий и сооружений	23

5.3. Организация улично–дорожной сети и движения транспорта	23

5.4.  Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории	24

5.5.  Решения по беспрепятственному вводу и передвижению сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	26

5.6.  Инженерное обеспечение территории	27

5.7.  Инженерная подготовка территории	30

5.8.  Оповещение и управление населения по сигналам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	31

5.9.  Мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей территории	34

5.10.  Мероприятия по повышению устойчивости работы источников водоснабжения	35

5.11.  Мероприятия по световой маскировке	35

5.12.  Мероприятия по защите людей	36

5.13.  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате возможных аварий на территории, и снижению их тяжести	39

5.14. Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате аварий на рядом расположенных производственных предприятиях	46

5.15. Перечень мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности	47

5.16. Мероприятия по предупреждению террористических актов и хищений	49

имущества	49

5.17. Защита от опасных природных явлений	50

5.18. Дополнительные требования по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны	50

Приложения	52

| 1. | Исходные данные и требования ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области № 12-89-6146-идт от 28.02.2012 г. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Задание на разработку проекта генерального плана |  |
| 3. | Свидетельство о допуске к проектным работам |  |
| 4. | Схема размещения ПРУ и СЭП |  |
| 5. | Схема путей эвакуации и ввода АСК |  |
| 6. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |

Пояснительная записка

# 1.  Исходные данные для проектирования

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан в составе проекта генерального плана муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, на основании:

- исходных данных и требований по инженерно-техническим мероприятиям (далее по тексту ИТМ) Главного Управления МЧС России по Ленинградской области № 12-89-6146-идт от 28.02.2012 г. (приложение 1);

- задания на разработку проекта (приложение 2).

Раздел проекта инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее по тексту ИТМ ГО и ЧС) выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 11-112-01 «Порядок разработки и состав раздела разработки, и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 2.01.51-90* «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.01.15-90* «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 2.01.53-84* «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

# 2. Сведения о месте расположения и характеристиках проектируемой территории

## 2.1. Краткая характеристика территории

В соответствии с областным законом от 24 сентября 2004 года №  64-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования  муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Губаницкое сельское поселение расположено в северо-восточной части Волосовского муниципального района Ленинградской области и имеет границы:

- на севере – с территорией Клопицкого и Сельцовского сельских поселений Волосовского муниципального района;

- на западе – с территорией Терпилицкого сельского поселения Волосовского муниципального района;

- на юге - с территорией Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района;

- на юго-востоке - с территорией Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района;

- на востоке - с территорией Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района;

- на северо-востоке - с территорией Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района.

Общая площадь территории Губаницкого сельского поселения составляет 14702,30 га.

В состав Губаницкого сельского поселения входят следующие населенные пункты -

деревня Будино

деревня Везиково

деревня Волгово

деревня Горки

деревня Губаницы

деревня Котино

деревня Красные Череповицы

деревня Курголово

деревня Муратово

деревня Ожогино

деревня Ржевка

деревня Соколовка

поселок Сумино

деревня Торосово.

Административный центр Губаницкого сельского поселения — деревня Губаницы.

Территория Губаницкого сельского поселения расположена в северо-восточной части Волосовского муниципального района Ленинградской области Ленинградской области, расстояние от административного центра Губаницкого сельского поселения – деревни Губаницы до административного центра Волосовского муниципального района – города Волосово – 3 км, до автомобильной дороги федерального значения «Санкт-Петербург – граница с Эстонией» («Нарва) – 14 км, до железной дороги Санкт-Петербург – Ивангород (и далее на Таллин) – 5 км.

Планирочными осями рассматриваемой территории являются – автомобильная дорога регионального значения «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки» направления север-запад – юго-восток, в широтном направлении - автомобильная дорога регионального значения «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть» направления северо-восток – юго-запад. Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, восточная и западная части сельского поселения заняты лесами.

На территории Губаницкого сельского поселения находятся 14 населенных пунктов, самые крупные из них деревня Волгово, деревня Губаницы, поселок Сумино, деревня Торосово.

Деревня Волгово - деревня расположена в северной части муниципального образования. Планировочной осью деревни является автомобильная дорога регионального значения «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть».

Численность населения на 01.01.2011 год – 142  чел.

Жилая застройка деревни Волгово индивидуальная с приусадебными участками и многоквартирная малоэтажная – три двухэтажных дома. В деревне Волгово сохранились остатки усадебного комплекса XYIII-XIX веков с парком и несколько прудов. В северо-западной части деревни расположено кладбище.

Деревня Губаницы является административным центром Губаницкого сельского поселения. Деревня расположена на пересечении автомобильных дорог регионального значения «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки» и «Жабино – Губаницы – Волосов – Реполка – Сосново – Вересть».

Численность населения на 01.01.2011 год – 250 чел.

Жилая застройка деревни Губаницы индивидуальная с приусадебными участками и многоквартирная малоэтажная – два двухэтажных дома. На юго-западе застроенная территория граничит с землями лесного фонда, на северо-западе – с землями садоводств.

Поселок Сумино расположен в южной части муниципального образования в 5 км от административного центра Волосовского муниципального района – города Волосово, рядом с автомобильной дорогой регионального значения «Жабино – Губаницы – Волосов – Реполка – Сосново – Вересть».

Численность населения на 01.01.2011 год – 1470 чел.

Жилая застройка поселка Сумино индивидуальная с приусадебными участками и многоквартирная малоэтажная от двух до четырех этажей с отдельными зданиями высотой пять этажей. В поселке сохранились остатки усадебного комплекса XYIII-XIX веков с парком. К северу от деревни расположен животноводческий комплекс, специализирующийся на производстве молока. На северо-западе к застроенной территории примыкают земли лесного фонда, на юге – земли садоводств и пасека.

Деревня Торосово расположена в центральной части муниципального образования. Планировочной осью деревни является автомобильная дорога регионального значения «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть».

Численность населения на 01.01.2011 год – 1452 чел.

Жилая застройка деревни Торосово индивидуальная с приусадебными участками и многоквартирная малоэтажная от двух до четырех этажей с отдельными зданиями высотой пять этажей. В поселке сохранились остатки усадебного комплекса XYIII-XIX веков с парком. В северной части деревни расположен животноводческий комплекс, специализирующийся на производстве молока.

Климатические условия

Климат района умеренно-континентальный с мягкой зимой и умеренно теплым летом.

Температура воздуха изменяется летом от 9,3 0C до 16,6 0C, зимой от -6,0 0C до -8,4 0C. Среднемесячная температура января составляет -9,2 0C, июля 21,5 0C. Абсолютный минимум составляет -41 0C, максимум составляет 32 0C. Продолжительность безморозного периода, в среднем, составляет 108 дней.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Количество осадков полностью компенсирует увлажнение. Наибольшее количество оcадков приходится на летние месяцы – более 300 мм, в холодный период - около 116 мм. При этом среднегодовой максимум составляет 845 мм.

Глубина промерзания грунтов, в среднем, составляет 1,3 м.

Направление ветра в регионе за июнь-август – западное, минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0 м/с. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное, скорость ветра за перид со среднесуточной температурой воздуха менее 8 0С – 3,3 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % - 8 м/с.

Территория Губаницкого сельского поселения относится к строительно-климатическому подрайону II В.

Геологическое строение территории

В геологическом строении территории, на которой расположено Губаницкое сельское поселение, принимают участие породы палеозоя кембрийского, ордовикского, девонского возраста и четвертичные отложения, а именно -

- кембрий - пески, песчаники, глины, алевролиты с глубиной залегания 51-150 м, мощностью 200-300 м;

- ордовик нижний, средний - известняки, доломиты, мергели в низах толщи – песчаники с глубиной залегания 0,5-100 м, мощностью 21-130 м;

- четвертичные отложения (верхний отдел) - ледниковые отложения валдайского оледенения - моренные суглинки, глины и супеси с прослоями и линзами песков с глубиной залегания 0-13 м, мощностью 0,5-30 м;

- флювиогляциальные отложения - пески разнозернистые с гравием и галькой мощность 0,5-11 м, рапространены спорадически;

- аллювиальные отложения – суглинки, супеси, пески (иногда заиленные) мощностью от 0,5- до 10 м;

- болотные отложения – торф мощностью 0,5-8 м.

Выходящие на поверхность карбонатные породы, распространные на территории Губаницкого сельского поселения, отличаются высокой трещиноватостью, для них характерно развитие карстовых процессов. Из поверхностных форм карста встречаются воронки и котловины. Глубинные формы карста представлены сложной системой трещин, каналов, полостей, каверн, пор. Наиболее закарстована зона до глубины 40-50 м. Для верхней зоны характерны карстовые полости разнообразной конфигурации, заполненные глинистым материалом. Закарстованность верхней зоны изменяется от 1 до 5 %, нижняя зона (50-100 м) характеризуется закарстованностью менее 1 %.

Местами территория заболочена, чему способствует плоский рельеф, наличие грунтов со слабой фильтрующей способностью, избыточное увлажнение территории.

Гидрография

В связи с развитием карста на плато гидрографическая сеть развита слабо.

Гидрографическая сеть на территории Губаницкого сельского поселения представлена одним водоемом – озером Хюльгюзи.

Озеро Хюльгюзи расположено в небольшой замкнутой котловине и имеет карстово-ледниковое происхождение. Из-за наличия карстовых пустот вблизи озера оно может достаточно резко менять свои очертания. Длина озера может достигать 1,3 км, ширина — до 170 м. Длина береговой линии 3,0 км. Питание преимущественно снеговое, отчего после тёплых зим озеро может сильно мелеть и заболачиваться. В северной части озера находится пересыхающий родник. Состояние водоема – неудовлетворительное, он загрязнен, берега захламлены.

Водный объект имеет в целом благоприятный термический режим, продолжительность купального сезона составляет 35-50 дней, но из-за низкой самоочищающейся способности и малых размеров Озеро Хюльгюзи ограниченно-благопрятно для целей рекреации.

Местными ресурсами поверхностных вод Губаницкого сельского поселения не обеспечено.

Инженерно-строительные условия

Характерными особенностями территории Губаницкого сельского поселения, определяющими инженерно-строительные условия, являются:

- расположение муниципального образования на плоском плато;

- отсутствие развитой гидрографической сети;

- расположение территории в однородных инженерно-геологических условиях строительства, относящихся к I-ой категории сложности.

Значительная часть Губаницкого сельского поселения, за исключением заболоченных участков, находится в условиях благоприятных для строительства.

## 2.2. Транспортная инфраструктура

На территории Губаницкого сельского поселения используются автомобильный транспорт. Расстояние от административного центра Губаницкого сельского поселения – деревни Губаницы до железной дороги Санкт-Петербург – Ивангород (и далее на Таллин) – 5 км. Ближайший аэропорт, морской и речной порт находятся в Санкт-Петербурге.

Автомобильные транспортные потоки в Губаницком сельском поселении формируются на следующих направлениях:

- сельское поселение – Санкт-Петербург;

- сельское поселение – административный центр Волосовского муниципального района (г. Волосово);

- сельское поселение – административный центр поселения (деревня Губаницы);

- межселенные связи.

В транспортных потоках присутствует грузовой и пассажирский транспорт с преобладанием пассажирского.

На территории Губаницкого сельского поселения имеется развитая сеть автомобильных дорог с выходами на автодорогу федерального значения – «Санкт-Петербург – граница с Эстонией» («Нарва), проходящую севернее муниципального образования. Губаницкое сельское поселение расположено на пересечении автомобильных дорог регионального значения «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки» и «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть». По этим дорогам осуществляется связь с Санкт-Петербургом, с территориями соседних муниципальных образований.

В таблице 2.2.1 приведены основные характеристики автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории Губаницкого сельского поселения, по данным комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области:

Таблица 2.2.1

| №№ п/п | Наименование дороги | Кате-гория | Протяжен-ность в границах поселения, км | Ширина проезжей части, м | Тип покрытия | Количество путе-проводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки | III | 6,3 | 7,5 | асф.бет. | - |
| 2 | Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть | IY | 14,9 | 7,0 | асф.бет. | - |
| 3 | Подъезд к поселку Сумино | IY | 2,2 | 7,0 | асф.бет. | - |
| 4 | Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново (до охотничье-рыболовной базы «Керново») | III | 0,2 | 7,0 | асф.бет. | - |
| 5 | Волгово - Ожогино | Y | 3,5 | 6,0 | асф.бет. | - |
| 6 | Торосово – Везиково – Курголово | Y | 3,8 | 6,0 | асф.бет. | - |
| 7 | Подъезд к деревне Горки – 2 (до деревни Горки) | Y | 3,2 | 6,0 | асф.бет. | - |
| 8 | Волгово - Муратово | Y | 2,4 | 6,0 | асф.бет. | - |
| 9 | Сумино - Череповицы – Соколовка (через деревню Красные Череповицы) | Y | 3,3 | 6,0 | асф.бет. | - |
|  | Итого |  | 39,8 |  |  |  |

Помимо автомобильных дорог регионального значения, на территории поселения проложены дороги местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории сельского поселения составляет 59,8 км, в том числе с твердым покрытием – 47,4 км, из них -

- регионального значения – 39,8 км, в том числе с твердым покрытием – 39,8 км;

- местного значения – 20,0 км, в том числе с твердым покрытием – 7,6 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Губаницкого сельского поселения составляет 270 км на 1000 км2, что в 2,5 раз превышает среднеобластной показатель – 108 км на 1000 км2.

На территории Губаницкого сельского поселения отсутствуют транспортные пересечения в разных уровнях и подземные (надземные) пешеходные переходы.

2.3. Инженерная инфраструктура

### Теплоснабжение

В Губаницком сельском поселении используется централизованная и децентрализованная система теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются жилые дома многомногоквартирной жилой застройки в поселке Сумино и в деревне Торосово.

Источниками централизованного теплоснабжения являются –

- котельная в поселке Сумино проектной производительностью 10,75 Гкал/ч (топливо – газ), от котельной обеспечиваются теплом жилые дома многоквартирной жилой застройки, объекты социально-культурного назначения в поселке Сумино с общей тепловой нагрузкой – 1,38 Гкал/ч;

- котельная в деревне Торосово проектной производительностью 10,75 Гкал/ч (топливо – газ), от котельной обеспечиваются теплом жилые дома многоквартирной жилой застройки, объекты социаньно-культурного назначения в деревни Торосово с общей тепловой нагрузкой – 1,63 Гкал/ч.

Предприятия и организации, расположенные на территории прочих населенных пунктов сельского поселения, обеспечиваются теплом от собственных источников. В качестве основного топлива в котельных используется уголь, мазут и природный газ.

Потребители индивидуальной жилой застройке в деревнях Сумино и Торосово обеспечиваются теплом от индивидуальных источников тепла - за счет использования термоблоков на нужды отопления и горячего водоснабжения. В качестве топлива на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления используется природный газ.

Потребители, расположенные на территории прочих населенных пунктов Губаницкого сельского поселения, обеспечиваются теплом от собственных печных установок и за счет использования электрических обогревателей. В качестве топлива используется дрова. Для пищеприготовления используется сжиженный углеводородный газ (СУГ) от баллонных установок.

### Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение объектов, расположенных на территории Губаницкого сельского поселения, полностью осуществляется за счет ресурсов подземных вод. Согласно оценке региональных запасов подземных вод, выполненной СЗГИП в 1982 году, эксплуатационные запасы пресных подземных вод на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области составляют 454,5 тыс. м3/сут; балансовые запасы подземных вод — 157,8 млн. м3. Годовой объем добычи подземной воды 8,07 млн. м3. Губаницкое сельское поселение относится к полностью обеспеченным подземными водами. Характеристика подземных вод, используемых для водоснабжения, представлена в главе 2.1.4. «Гидрогеологические условия».

Водоснабжение объектов Губаницкого сельского поселения централизованное и децентрализованное. Централизованное водоснабжение осуществляется из водозаборных артезианских скважин деревни Будино, деревни Соколовка, деревни Губаницы, деревни Горки, деревни Везиково, деревни Волгово, деревни Муратово, поселка Сумино, деревни Торосово. Водоснабжение в остальных населенных пунктах – децентрализованное из шахтных колодцев.

### Канализация

На территории Губаницкого сельского поселения отвод сточных вод осуществляется по централизованной и децентрализованной системам.

Канализационные очистные сооружения действуют в поселке Сумино (производительностью 700 м3/сут) и в деревне Торосово (производительностью 700 м3/сут), на них отводятся стоки из районов многоквартирной застройки.

В районах индивидуальной жилой застройки используются выгребные ямы, на отдельных предприятиях – локальные очистные сооружения.

В рассматриваемом районе дождевая канализация отсутствует. Дождевые воды по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и водоемы.

### Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Губаницкого сельского поселения осуществляется централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются объекты в поселке Сумино и в деревне Торосово. Подача природного газа производится по газопроводу-отводу условным диаметром 300 мм I категории на деревню Губаницы от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1» через ГРС «Волосово» производительностью 19,8 тыс. м3/ч.

Газораспределительная сеть состоит из газопроводов высокого, среднего и низкого давления условными диаметрами 530, 325, 225, 160 мм.

Природный газ используется для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления в автономных системах отопления, в качестве топлива для котельных централизованной системы теплоснабжения.

Остальные населенные пункты газифицированы сжиженным газом. Сжиженный газ используется для пищеприготовления.

### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Губаницкого сельского поселения осуществляется от ПС 330 кВ №42 «Гатчинская» через понизительные системы ОАО «Кингисеппские электросети» 110/35/10 кВ, в том числе:

- ПС 110/35/10 №189 «Волосово» установленной мощностью 50 тыс. кВА (два трансформатора по 25 тыс. кВА);

- ПС 110/10 №396 «Клопицы» установленной мощностью 6,3 тыс. кВА (один трансформатор на 6,3 тыс. кВА).

По территории Губаницкого сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи, в том числе:

напряжением 750 кВ -

- ОРУ 750 кВ ЛАЭС - ПС 750/330/110 кВ  №3 «Ленинградская»;

напряжением 110 кВ -

ПС 110/35/10 №189 «Волосово» - ПС 110/10 №396 «Клопицы».

Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельными линиями напряжением 6/10 кВ через 47 понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселения.

### Связь

В настоящее время объекты Губаницкого сельского поселения телефонизированы от АТС и радиофицированы от радиоузла, расположенных в г. Волосово – административном центре Волосовского муниципального района Ленинградской области. На территории поселения принимаются сигналы телевидения в аналоговом формате, развивается сеть кабельного телевидения и сеть Интернет.

## 2.4. Население

По данным администрации Губаницкого сельского поселения существующая численность населения муниципального образования составляет 3616 чел.

Население Губаницкого сельского поселения проживает в 14 населенных пунктах. Распределение населения по населенным пунктам и плотность населения приведено в таблице 2.4.1

Таблица 2.4.1

| №№ п/п | Населенные пункты | Численность населения на 01.01.2011 г. | Площадь жилых зон, га | Плотность населения в жилых зонах, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |  |  |
| 1 | деревня Будино | 74 | 2,05 | 20,18 | 3,67 |
| 2 | деревня Везиково | 17 | 0,47 | 15,10 | 1,13 |
| 3 | деревня Волгово | 142 | 3,93 | 40,35 | 3,52 |
| 4 | деревня Горки | 36 | 1,00 | 64,03 | 0,56 |
| 5 | деревня Губаницы | 250 | 6,91 | 73,08 | 3,42 |
| 6 | деревня Котино | 7 | 0,19 | 8,12 | 0,86 |
| 7 | деревня Красные Череповицы | 34 | 0,94 | 30,21 | 1,13 |
| 8 | деревня Курголово | 48 | 1,33 | 26,35 | 1,82 |
| 9 | деревня Муратово | 27 | 0,75 | 39,30 | 0,69 |
| 10 | деревня Ожогино | 22 | 0,61 | 21,18 | 1,04 |
| 11 | деревня Ржевка | 16 | 0,44 | 18,56 | 0,86 |
| 12 | деревня Соколовка | 21 | 0,58 | 12,28 | 1,71 |
| 13 | поселок Сумино | 1470 | 40,65 | 40,37 | 36,41 |
| 14 | деревня Торосово | 1452 | 40,15 | 102,37 | 14,18 |
|  | Всего | 3616 | 100,00 | 511,48 | 7,07 |

По данным таблицы 2.4.1 видно, что средняя плотность населения на жилых территориях Губаницкого сельского поселения – 7,07 чел./га, что характерно для сельских поселений с усадебной застройкой. Население по муниципальному образованию распределено неравномерно – наибольшая плотность населения на жилых территориях отмечается в поселке Сумино (36,4 чел./га) и деревне Торосово (14,2 чел./га).

Существующая численность сезонного населения Губаницкого сельского поселения определена, исходя из существующего количества участков в коллективных садоводств и дачах – 40 шт., среднего числа жителей на один участок – 4 чел. и коэффициента одновременности нахождения на территории коллективных садоводств и дачах 0,85. Существующая численность сезонного населения Губаницкого сельского поселения ориентировочно составляет – 0,14 тыс. чел. Существующая плотность сезонного населения Губаницкого сельского поселения ориентировочно составляет 5,7 чел./га.

Таким образом, максимальная существующая общая численность населения Губаницкого сельского поселения с учетом сезонного населения в летний период составляет 3,76 тыс. чел.

Существующее общее количество экономически активного населения на территории Губаницкого сельского поселения на 01.01.2011 г. составляет 2343 чел. (64,8 % от общей численности населения).

## 2.5.  Обоснование категории объектов по гражданиской обороне

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.98 г. № 1149 территория Губаницкого сельского поселения к группам категорированных по гражданской обороне (далее по тексту ГО) территорий не отнесена.

На территории Губаницкого сельского поселения объектов или организаций, категорированных по ГО и продолжающих производственную деятельность в военный период в настоящее время не расположено.

Территория Губаницкого сельского поселения согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» попадает в зону сильного радиоактивного заражения и зону световой маскировки.

# 3. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование осваиваемой территории

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНИП 2.01.51-90.

В соответствии с требованиями СНИП 2.01.51-90 и Исходными данными и требованиями ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области № 12-89-6146-идт от 28.02.2012 г. определено, что осваиваемая территория в соответствии со СНиП 2.01.51-90 попадает в зону сильного радиоактивного заражения и зону световой маскировки.

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- для наземных зданий и сооружений при сильном разрушении - разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и деформация перекрытий нижних этажей, поражение большей части находящихся в здании людей, возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки входов;

- опасное радиоактивное заражение (дозы излучения на ее внешней границе – 1200 рад, а на внутренней границе – 4000 рад), что представляет опасность для проживающего на территории населения;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- для подземных сетей коммунального хозяйства при сильном разрушении - деформация и разрывы трубопроводов в отдельных местах, повреждаются стыки, образуются трещины, нарушаются фланцевые соединения.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются чрезвычайные ситуации (далее по тексту ЧС) техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.

Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями техногенного характера рассматриваются:

- пожары;

- аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;

- аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах;

- аварии на транспорте.

В качестве наиболее опасных природных процессов, характерных для данного района строительства, способными стать источниками ЧС, являются:

- грозы;

- сильные ветры;

- сильные морозы;

- снегопады;

- ливни;

- крупный град;

- гололед.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения предусмотрено:

- обеспечение жилых, производственных и общественно-деловых зон телефонной связью, радиосвязью и телевизионным вещанием, системой диспетчеризации для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах, для связи со службами спасения;

- обеспечение надежности энергоснабжения потребителей от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания;

- обеспечение устойчивости использования источников водоснабжения, в том числе:

- обеспечение условия беспрепятственной экстренной эвакуации населения с территории поселения из жилых районов на загородные дороги не менее чем в двух направлениях по магистральным улицам районного и местного значения;

- обеспечение условий организации беспрепятственного подъезда сил и средств спасательных подразделений для ликвидации чрезвычайных ситуаций не менее чем с двух направлений.

## 3.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Пожары

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров является причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве это ошибки персонала, отказы оборудования, а так же отказы (разрушения) коммуникаций.

Аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и Исходными данными и требованиями ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области № 12-89-6146-идт от 28.02.2012 г., рядом с территорией проектирования расположены потенциально опасные объекты:

- филиал ОАО «Севзапмолоко» – 5 класс опасности;

- АЗС;

- существующая воздушная линия электропередачи напряжением 750 кВ – ОРУ 750 кВ ЛАЭС – ПС 750/330/110 кВ  №3 «Ленинградская»;

- проектная высоковольтная линия ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 – ПС 330/110 кВ «Гатчинская» в коридоре ВЛ 750 кВ ЛАЭС – ПС 750/330/100 кВ  «Ленинградская» для передачи электроэнергии от строящегося первого энергоблока ЛАЭС-2;

- газопроводы среднего и низкого давления диаметрами 530, 325, 225, 160 мм.

Анализ ЧС на указанных выше потенциально опасных объектах рассмотрен в п. 5.14 настоящего раздела.

Аварии на транспорте

Потенциально опасные объекты - автомобильные дороги регионального значения «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки» и «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть», по которым перевозятся аварийно-химические опасные вещества (АХОВ).

I. Разгерметизация емкостей с АХОВ

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров в населенных пунктах Волосовского муниципального района.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.), в части определения возможных потери населения в очагах химического поражения в соответствии с «Методикой оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны», МО СССР, 1980 г.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

- автомобильная емкость с хлором – 1 т, 6 т;

- автомобильная емкость с аммиаком – 8 м3, 6 т;

2. Толщина свободного разлития – 0,05 м;

3. Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха +20 оС;

6. Время от начала аварии – 1 час.

Таблица 3.1.1

Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ

в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | < 0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 | > 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, градусы | 360 | 180 | 90 | 45 |

Таблица 3.1.2

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |
| --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

*1. Инверсия – состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы).

Таблица 3.1.3

Характеристика зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| Параметры | Хлор | Аммиак |
| --- | --- | --- |
|  | 1 т | 6 т | 8 м3 | 6 т |
| Степень заполнения цистерны,% | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
| Пороговая токсодоза, мг х мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
| Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
| Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 5,4 | 5,18 | 5,4 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 0,972 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 2,965 | 0,150 | 0,157 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч:мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 1,58 | 4,7 | 0,079 | 0,082 |
| Вторичным облаком | 3,2 | 9,1 | 1,491 | 1,522 |
| Полная | 4,0 | 11,4 | 1,530 | 1,563 |
| Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,0 | 5 | 1,53 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,65 | 13,3 | 1,732 | 1,8 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |
| Возможная | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 3,83 |
| Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 0,19 |

Выводы:

1. При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 1 т и в радиусе 5 км при разрушении емкости 6 т;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака.

2. При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 25,41 до 39,24 км²), зон разрушения  (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров.

3. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери – 10 %;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) – 15 %;

- санитарные потери легкой формы тяжести – 20 %;

- пороговые воздействия – 55 %.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

II. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны горючесмазочных материалов (далее по тексту ГСМ) и сжиженных углеводородных газов (далее по тексту СУГ);

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта» (1997 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны                                - СУГ – 14,5 м3;

- ГСМ – 8 м3;

давление в емкостях с СУГ                                             - 1,6 МПа;

толщина слоя разлития                                                   - 0,05 м (0,02 м);

территория                                                                       - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы                                         - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра                                             - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС                                       - 15-100 м;

класс пожара                                                                    - В1, С.

Таблица 3.1.4

Характеристика зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | А/д цистерна |
| --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 14,5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50 %), м | 185 | 723 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ (ПВ), м | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ (ПВ), с | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ (ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ (ПВ) | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ (ПВ), % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |

Таблица 3.1.5

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог | 1,4 | Более 100 м |

Выводы:

При аварии на транспортных магистралях и предприятиях с ГСМ, СУГ, рассматриваемая территория может попасть в зоны разрушений различной степени с последующим возгоранием.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 25,41 до 39,24 км²), зон разрушения  (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров на территориях поселений.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объектах рассматриваемой территории невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

## 3.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

Грозы

Среднегодовая продолжительность гроз для территории Ленинградской области составляет 40-60 часов в год со средней плотностью ударов молнии в землю равной 4 на 1 км2/год. Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а так же занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей и выходу из строя электрооборудования.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Ленинградской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры). Температура наиболее холодной пятидневки для территории Ленинградской области с обеспеченностью 0,92 составляет минус 26 0С, с обеспеченностью 0,98 минус 30 0С.

Снегопады

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для для территории Ленинградской области составляет 180 кг/см2.

Ливневые дожди и подтопление грунтовыми водами

Исходя из климатических и инженерно-геологических условий района, ливни, особенно на участках территории с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

Вывод:

С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов относятся:

- сильные ветры;

- подтопление фундаментов и помещений зданий, находящихся ниже планировочной отметки земли грунтовыми водами.

Категория опасности остальных природных процессов - умеренно опасные.

# 4. Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Площадь территории Губаницкого сельского поселения – 14702,30 га.

На территории Губаницкого сельского поселения расположены 14 населенных пунктов общей площадью 782,83 га.

Рассматриваемая территория находится в зоне световой маскировки. Для повышения устойчивости и в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 предусмотрены мероприятия по светомаскировке освещения (уличного и внутреннего).

Существующие инженерные сети отвечают нормам СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с письмом администрации Губаницкго сельского поселения исх.№ 487 от 06.07.2012 г. (см. в томе II книге 6 «Исходно-разрешительная документация» стр. 59 ) на рассматриваемой территории защитные сооружения ГО отсутствуют.

Указанные ИТМ ГО ЧС учитываются при разработке проекта генерального плана Губаницкого сельского поселения и рассмотрены в Разделе 5 настоящего документа.

# 5. Предложения по повышению устойчивости функционирования территорий, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

## 5.1. Планировочная организация территории

Территория Губаницкого сельского поселения имеет потенциал для сельскохозяйственного, рекреационного и жилищного развития. В проекте генерального плана определена общая градостроительная стратегия развития территории Губаницкого сельского поселения, заключающаяся в преемственности и поэтапности развития территории с учетом существующей ландшафтно-планировочной структуры муниципального образования и масштаба застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории, расположенной в северной части муниципального образования, включающей деревни Волгово, Горки, Котино, Муратово, Ожогино и территории сельскохозяйственного назначения между ними, заключается в:

-	развитии нового жилищного строительства в деревнях Котино, Муратово, предусматривающем сохранение сложившегося масштаба застройки – застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками;

-	композиционно-планировочном завершении сложившейся жилой застройки и ее комплексном инженерном оборудовании в деревнях Волгово, Горки, Ожогино;

-	реконструкции существующей улично-дорожной сети;

-	комплексном инженерном оборудовании проектируемой и существующей жилой, производственной и общественно-деловой застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории, расположенной в центральной и южной части муниципального образования, деревни Будино, Везиково, Губаницы, Красные Череповицы, Курголово, Ржевка, Соколовка, Торосово, поселок Сумино и территории сельскохозяйственного назначения между ними, заключается в:

-	развитии существующих и создание новых сельскохозяйственных зон, в том числе зон для размещении предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, создание системы фермерских хозяйств;

-	развитии нового жилищного строительства в деревнях Будино, Красные Череповицы, Курголово, Муратово, Торосово, поселке Сумино, предусматривающем сохранение сложившегося масштаба застройки – застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками;

-	композиционно-планировочном завершении сложившейся жилой застройки и ее комплексном инженерном оборудовании в деревнях Везиково, Губаницы, Ржевка, Соколовка;

-	реконструкции существующей улично-дорожной сети;

-	комплексном инженерном оборудовании проектируемой и существующей жилой, производственной и общественно-деловой застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории, расположенной на востоке и западе сельского поселения и включающей земли лесного фонда - леса Волосовского и Клопицкого участковых лесничеств Волосовского лесничества, заключается в консервации территорий, а именно:

-	сохранении сложившегося использования территории в существующих границах;

-	проведении нормативных лесоустроительных и природоохранных мероприятий.

В проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения предусмотрено сохранение и создание новых ландшафтных пауз между застраиваемыми территориями в населенных пунктах Котино – Ожогино, Торосово – Везиково – Курголово, Сумино – Будино.

## 5.2. Обоснование степени огнестойкости проектных зданий и сооружений

Противопожарные мероприятия на территории муниципального образования возможно обеспечить:

- четким зонированием территории;

- свободным доступом аварийно-спасательных команд;

- подъездами и проездами, проектируемыми в прямоточном варианте и твердом покрытии;

- устройством эвакуационных выходов из зданий и сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- устройством внутреннего противопожарного водопровода в общественных, производственных и вспомогательных зданиях;

- устройством пожарных гидрантов;

- применением электрооборудования с защитой, соответствующей условиям его эксплуатации;

- устройством заземления, молниезащиты и защиты от статического электричества в соответствии с требованиями СО 153 342/122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты (грозозащиты) зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», общественные, производственные и вспомогательные здания участка относятся к третьей категории.

## 5.3. Организация улично–дорожной сети и движения транспорта

Для обеспечения грузо- и пассажироперевозок на территории Губаницкого сельского поселения необходимо развитие автомобильного транспорта на региональном и местном уровне.

Автомобильные транспортные потоки в Губаницком сельском поселении формируются на следующих направлениях:

- сельское поселение – Санкт-Петербург;

- сельское поселение – административный центр Волосовского муниципального района (г. Волосово);

- сельское поселение – административный центр поселения (деревня Губаницы);

- межселенные связи.

Для выполнения пассажироперевозок на территории Губаницкого сельского поселения предусмотрено:

- дальнейшее развитие автобусного движения и маршрутных такси, обеспечивающее необходимые маршруты по основным направлениям пассажиропотоков внутри поселения и за его пределы;

- привязка автобусных маршрутов к железнодорожным станциям, расположенным на территории смежных муниципальных образований;

- развитие инфраструктуры для личного легкового транспорта – организация стоянок, строительство станций технического обслуживания и автозаправочных станций.

Проектируемая система автомобильных дорог рассматриваемой территории по своему транспортному значению укрупнено подразделяется на два типа:

- первый тип – магистральные автодороги регионального значения II-III технической категорий, составляющие структурную основу автодорожной сети территории и несущие на себе значительные объемы движения, по этим автодорогам обеспечивается связь территории с соседними поселениями и Санкт-Петербургом;

- второй тип – региональные и местные автодороги IY-Y технических категорий, обеспечивающие связность сети в целом, а также транспортное обслуживание существующих и проектируемых объектов с выходом на магистральную сеть.

В соответствии с Генеральным планом Волосовского городского поселения, разработанного ООО «Институт территориального планирования «Урбаника», утвержденным решением совета депутатов от 13.03.13 №201, в проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения предусматривается прокладка северного обхода г. Волосово автомобильной дороги регионального значения «Гатчина – Ополье». В проекте предусмотрено использование существующих автомобильных дорог регионального значения III-Y технической категории и местного значения IY-Y технической категории с выходами на автодорогу федерального значения – «Санкт-Петербург – граница с Эстонией» («Нарва), проходящую севернее муниципального образования.

В проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения до 2020 года предусматривается реконструкция автодорог местного значения общей протяженностью 13,6 км с заменой дорожного покрытия на асфальтобетонное, в том числе с расширением проезжей части до 6,0 м – 1,2 км.

Помимо развития дорожной сети между населенными пунктами в проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения предусмотрено развитие улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с предлагаемым функциональным зонированием до 2020 года, в том числе:

- реконструкция улиц и дорог в соответствии с современными требованиями с учетом необходимой прокладки сетей и отвода поверхностных стоков общей протяженностью – 4,0 км;

- строительство улично-дорожной сети с шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 15-20 м общей протяженностью – 4,8 км.

Общая протяженность дорожной сети к расчетному сроку генерального плана составит – 66,20 км, в том числе по значению:

- регионального значения – 42,8 км;

- местного значения – 23,4 км.

Расчетная плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Губаницкого сельского поселения к 2035 году достигнет 450 км на 1000 км2.

## 5.4.  Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории

На территории Губаницкого сельского поселения имеется развитая сеть автомобильных дорог с выходами на автодорогу федерального значения – «Санкт-Петербург – граница с Эстонией» («Нарва), проходящую севернее муниципального образования. Губаницкое сельское поселение расположено на пересечении автомобильных дорог регионального значения «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки» и «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть». По этим дорогам осуществляется связь с Санкт-Петербургом, с территориями соседних муниципальных образований.

В соответствии с главами 2.2. и 5.3 данного раздела проекта генерального плана, эвакуацию людей с территории квартала можно осуществлять в пеших колонах или автотранспортом в следующих направлениях:

- сельское поселение – Санкт-Петербург;

- сельское поселение – административный центр Волосовского муниципального района (г. Волосово);

- сельское поселение – административный центр поселения (деревня Губаницы);

- межселенные связи.

Пути эвакуации представлены в приложении 5.

Ширина незаваливаемой части магистралей устойчивого функционирования обеспечивается не менее 7 метров.

Подъезды к зданиям, проезды вокруг зданий должны быть расположены вне зон возможного разрушения, что позволит производить беспрепятственную эвакуацию людей с территории объектов.

Сборный эвакуационный пункт (далее по тексту СЭП) является эвакуационным органом сельского поселения и предназначен для сбора, учета и регистрации эвакуируемого населения, организованной отправки его в загородную зону.

СЭП располагается либо вблизи пунктов посадки на автотранспорт, либо в начале маршрута эвакуации пешим порядком. Для организации СЭП отводятся административные здания, спортивные стадионы, образовательные учреждения, дома культуры. Размещение СЭП предусматривается не выше второго этажа. При этом каждый СЭП должен быть обеспечен связью с эвакуационной комиссией г. Волосово; организациями, приписанными к данному СЭП; организациями, выделяющими автотранспорт для данного СЭП на период эвакуации; промежуточными пунктами эвакуации; приемными эвакуационными пунктами; приемными эвакуационными комиссиями загородной зоны. Вид сборного эвакуационного пункта определяется способом эвакуации населения; либо пеший, либо автомобильный.

СЭП размещаются вблизи железнодорожных станций, морских и речных портов, пристаней, вблизи маршрутов пешей эвакуации, в местах, обеспечивающих условия для сбора людей. Количество СЭП и их пропускная способность определяется с учетом численности эвакуируемого населения, количества маршрутов эвакуации, пунктов посадки на транспорт и интенсивности отправления с них автоколонн, эшелонов, судов. Для размещения СЭП используются различные общественные здания и сооружения. На СЭП или непосредственной близости от него для защиты населения подготавливаются имеющиеся защитные сооружения (убежища, подвалы и другие заглубленные помещения), оборудуются простейшие укрытия.

Сборные эвакуационные пункты создаются из расчета один СЭП вблизи каждой станции (пункта) посадки на транспорт и маршрута эвакуации пешим порядком для обеспечения отправления 5-6 поездов в сутки или комплектования и подготовки к маршуту двух (по 500 чел.) пеших колонн в час.

Размещении СЭП предусматривается на территории административных зданий в населенных пунктах:

деревня Будино

деревня Везиково

деревня Волгово

деревня Губаницы

деревня Красные Череповицы

деревня Ожогино

деревня Ржевка

деревня Соколовка

поселок Сумино

деревня Торосово

Места размещения СЭП приведены в приложении 4.

## 5.5.  Решения по беспрепятственному вводу и передвижению сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

На территории Губаницкого сельского поселения имеется развитая сеть автомобильных дорог с выходами на автодорогу федерального значения – «Санкт-Петербург – граница с Эстонией» («Нарва), проходящую севернее муниципального образования. Губаницкое сельское поселение расположено на пересечении автомобильных дорог регионального значения «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки» и «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть». По этим дорогам осуществляется связь с Санкт-Петербургом и Волосово, с территориями соседних муниципальных образований.

Параметры существующих автомобильных дорог на территории Губаницкого сельского поселения отражены в таблице 1.

Перечень существующих и рекомендуемых к расчетному сроку генерального плана автомобильных дорог регионального значения на территории Губаницкого сельского поселения и их категория представлены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1

| №№ п/п | Наименование дороги | Техническая категория | Протяжен-ность в граниах поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Автомобильные дороги регионального значения проектные (рекомендуемые) |  |  |
| 1 | Гатчина – Ополье (северный обход г. Волосово) | II | 3,0 |
|  | Итого по п.I |  | 3,0 |
| II | Автомобильные дороги регионального значения существующие |  |  |
| 2 | Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки | III | 6,3 |
| 3 | Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть | III | 14,9 |
| 4 | Подъезд к поселку Сумино | IY | 2,2 |
| 5 | Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново (до охотничье-рыболовной базы «Керново») | IY | 0,2 |
| 6 | Волгово - Ожогино | Y | 3,5 |
| 7 | Торосово – Везиково – Курголово | Y | 3,8 |
| 8 | Подъезд к деревне Горки – 2 (до деревни Горки) | Y | 3,2 |
| 9 | Волгово - Муратово | Y | 2,4 |
| 10 | Сумино - Череповицы – Соколовка (через деревню Красные Череповицы) | Y | 3,3 |
|  | Итого по п.II |  | 39,8 |
|  | Всего по п.п.I-II |  | 42,8 |

Расчетная плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Губаницкого сельского поселения к 2035 году достигнет 450 км на 1000 км2.

Развитие дорожной сети позволит быстро организовать беспрепятственный подъезд сил и средств спасательных подразделений для ликвидации ЧС.

При проектировании зданий и сооружений предусмотрены площади для эвакуации людей, пожарной и специальной техники проведения аварийно-спасательных и неотложных работ при ЧС. Участки зеленых насаждений и не застраиваемые площади увязываются с проектируемой улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории для эвакуации людей при разрушении зданий и сооружений в случае воздействия современных средств поражения.

Радиусы зон сплошных завалов составит 0,65 высоты здания, высотные характеристики объектов строительства будут определены на последующей стадии проектирования.

При проектировании наружных инженерных сетей предусмотреть расположение пожарных гидрантов в необходимом количестве, которые необходимо располагать вне зон возможных завалов.

## 5.6.  Инженерное обеспечение территории

#### Теплоснабжение

Теплоснабжение Губаницкого сельского поселения предполагается осуществлять на нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и технологические нужды предприятий. Суммарная расчетная тепловая нагрузка составит на 2020 год – 41,51 Гкал/ч (48,27 МВт), на 2035 год – 77,38 Гкал/ч (101,82 МВт).

На территории Губаницкого сельского поселения предполагается развитие централизованной и децентрализованной систем теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением будут обеспечиваться жилые дома многоквартирной жилой застройки в деревне Торосово и в поселке Сумино.

В проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения муниципального образования до 2035 года:

- реконструкция котельных с переводом на природный газ;

- строительство и реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в деревне Торосово и  в поселке Сумино;

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки от собственных источников, работающих на газовом топливе;

- строительство модульных котельных для теплоснабжения производственных и общественных объектов.

#### Водоснабжение

Водоснабжение объектов Губаницкого сельского поселения предполагается осуществлять по нескольким централизованным системам от артезианских скважин на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Расчетный объем водопотребления на 2020 год составит – 2,15 тыс. м3/сут, на 2035 год – 3,00 тыс. м3/сут.

В проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения муниципального образования до 2035 года:

В проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения муниципального образования до 2035 года:

- долевое участие в обследовании технического состояния водозаборных сооружений г. Волосово, размещенных на территории Губаницкого сельского поселения и выполнении подсчёта запасов подземных вод в соответствие с выбранной схемой водозабора;

- проектирование и строительство насосной станции в поселке Сумино производительностью 2,76 тыс. м3/сут с двумя резервуарами воды емкостью 1000 м3 каждый;

- проектирование и строительство муниципального водовода от водозаборных сооружений г. Волосово до проектной насосной станции в поселке Сумино;

- проектирование водоводов от проектной насосной станции в поселке Сумино до населенных пуктов Губаницкого сельского поселения, а именно, деревни Будино, деревни Везиково, деревни Губаницы, деревни Красные Череповцы, деревни Курголово, поселка Сумино, деревни Торосово;

- обследование технического состояния существующих скважин в деревнях Волгово, Горки, Муратово с определением запасов подземных вод в соответствие с выбранной схемой водозабора и оценкой качества воды для принятия решения о необходимости строительства водоочистных сооружений и новых артезианских скажин;

- в деревнях Ожогино, Ржевка, Соколовка проектирование и строительство водозаборных сооружений от новых артезианских скважин;

- в населенных пунктах деревня Волгово, деревня Горки, деревня Муратово, деревня Ожогино, деревня Ржевка, деревня Соколовка в составе проектируемых водозаборных сооружений устройство пожарных резервуаров для хранения противопожарного запаса воды емкостью 60 м3 каждый;

- проектирование и строительство распределительной сети в развивающихся жилых и производственных зонах;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборных сооружений г. Волосово, размещенных на территории Губаницкого сельского поселения;

- обустройство зон санитарной охраны первого пояса существующих и проектируемых артезианских скважин в деревнях Волгово, Горки, Муратово, Ожогино, Ржевка, Соколовка радиусом 50 м от скважин и разработка проектов зон санитарной охраны второго и третьего поясов с последующей корректировкой Генерального плана.

#### Канализация

В проекте предусматривается водоотведение от объектов Губаницкого сельского поселения хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков по централизованным и децентрализованным системам. Расчетный суммарный объем хозяйственно-бытовых стоков к 2020 году составит на 2020 год – 2,06 тыс. м3/сут, на 2035 год – 2,35 тыс. м3/сут.

В проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения муниципального образования до 2035 года:

- для водоотведения хозяйственно-бытовых стоков деревни Будино, деревни Везиково, деревни Губаницы, деревни Красные Череповцы, деревни Курголово, поселка Сумино, деревни Торосово - строительство муниципального канализационного коллектора хозяйственно-бытового стока до существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации г. Волосово;

- долевое участие в реконструкции межмуниципальных канализационных очистных сооружений, располагаемых на территории Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района (восточнее деревни Захонье);

- проектирование и строительство распределительной сети централизованной системы водоотведения в развивающихся жилых и производственных зонах;

- строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытового стока или выгребов на каждом участке (объекте), не обеспеченном централизованным водоотведением.

Отведение ливневого стока от населенных пунктов Губаницкого сельского поселения при наличии соответствующих мероприятий (очистка дождевых вод с автомагистралей и автостоянок на локальных очистных устройствах) может быть выполнено на рельеф.

#### Газоснабжение

Газоснабжение объектов Губаницкого сельского поселения будет осуществляться на производственные и бытовые нужды, в том числе на пищеприготовление. Расчетный суммарный объем расхода газа составит на 2020 года – 5,70 тыс. м3/ч, на 2035 год – 10,54 тыс. м3/ч.

Газоснабжение Губаницкого сельского поселения будет осуществляться централизованно природным газом по газопроводу-отводу на деревню Губаницы от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1» через ГРС «Волосово» производительностью 19,8 тыс. м3/ч.

В проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения предусматривается учет необходимости выполнения следующих мероприятий по развитию системы газоснабжения муниципального образования до 2035 года:

- строительство газопроводов высокого и среднего давления до деревни Будино, деревни Везиково, деревни Волгово, деревни Горки, деревни Губаницы, деревни Котино, деревни Красные Череповицы, деревни Курголово, деревни Муратово, деревни Ожогино, деревни Ржевка, деревни Соколовка;

- строительство распределительных сетей и газораспределительных пунктов во всех населенных пунктах.

#### Электроснабжение

Расчетная суммарная электрическая нагрузка от объектов электропотребления Губаницкого сельского поселения составит на 2020 год – 8,32 тыс. кВА, на 2035 год – 17,14 тыс. кВА.

Электроснабжение потребителей Губаницкого сельского поселения будет осуществляться через понизительные системы филиала ОАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электросети» 110/35/10 кВ, в том числе:

- существующую трансформаторную подстанцию ПС 110/35/10 №189 «Волосово» установленной мощностью 50 тыс. кВА (два трансформатора по 25 тыс. кВА);

- реконструируемую трансформаторную подстанцию ПС 110/10 №396 «Клопицы» от установленной мощности 6,3 тыс. кВА (один трансформатор на 6,3 тыс. кВА) до установленной мощности 20 тыс. кВА (два трансформатора по 10 тыс. кВА каждый).

В проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения предусматривается учет необходимости выполнения следующих мероприятий по развитию системы электроснабжения муниципального образования до 2020 года:

- строительство высоковольтной линии ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 – ПС 330/110 кВ «Гатчинская» в коридоре ВЛ 750 кВ ЛАЭС – ПС 750/330/100 кВ  «Ленинградская» для передачи электроэнергии от строящегося первого энергоблока ЛАЭС-2;

- реконструкция с увеличением производительности ПС 110/10 кВ № 396 «Клопицы» (два трансформатора по 10 тыс. кВА каждый);

- реконструкция ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 396 «Клопицы»;

- реконструкция ячеек 110 кВ ПС 110/35/10 № 189 «Волосово»;

- реконструкция существующих высоковольтных распределительных линий напряжением 10 кВ и понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- строительство новых высоковольтных распределительных линий напряжением 10 кВ;

- строительство понизительных трансформаторных подстанций, количество, места размещения, мощность понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ будут определены на стадии разработки проектов планировки и межевания территории.

#### Связь

На территории Губаницкого сельского поселения предполагается развитие следующих видов связи:

- телефонизация на 1,63 тыс. точек подключения к 2020 году и на 2,02 тыс. точек подключения к 2035 году;

- радиофикация на 1,51 тыс. точек подключения к 2020 году и на 1,86 тыс. точек подключения к 2035 году;

- телефикации на 2,82 тыс. точек подключения к 2020 году и на 3,50 тыс. точек подключения к 2035 году.

В генеральном плане предусматриваются необходимость выполнения следующих мероприятий по развитию систем связи на территории Губаницкого сельского поселения до 2035 года:

- развитие стационарной телефонной связи со строительством мини АТС в населенных пунктах и распределительной сети;

- завершение радиофикации объектов;

- завершение развития сети кабельного телевидения;

- перевод систем подачи программ вещания и оповещения на оборудование цифрового формата;

- обеспечение повсеместного доступа в сеть Интернет.

## 5.7.  Инженерная подготовка территории

При разработке генерального плана Губаницкого сельского поселения учтены особенности ландшафтных связей, формирования гидрографической сети, природных и техногенных процессов. Размещение проектируемой жилой и нежилой застройки выполнялось с учетом обеспечения благоприятных условий для сохранения ландшафтно-экологических комплексов.

При инженерной подготовке территории Губаницкого сельского поселения необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- сохранение при вертикальной планировке характера рельефа территории проектирования;

- организацию поверхностного и грунтового стока на период строительства и эксплуатации с последующим оборудованием территории дождевой канализацией;

- инженерную подготовку нарушенных территорий;

- при вертикальной планировке осваиваемых территорий сохранение существующих отметок автодорог местного значения как директивных;

- организацию земляных работ в границах лесных территорий в минимальных объемах из условий обеспечения приоритетного и максимального сохранения зеленых насаждений;

- организация поверхностного стока в условиях выраженного рельефа при минимально возможном перераспределении водосборных площадей поверхностных водотоков, сохранении основных мелиоративных каналов как оградительных, транспортирующих транзитный сток и водоприемников поверхностного стока, как с прилегающих территорий, так и с проектируемых.

- понижение уровня грунтовых вод на территориях рекреационных зон в основном с использованием существующей осушительной сети.

На нарушенных территориях в составе мероприятий инженерной подготовки предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- рекультивация нарушенных территорий путем ликвидации слоя загрязненного грунта с вывозкой его на полигоны промышленных отходов и заменой или перемешиванием до допустимого уровня загрязнения под проектируемое использование с привозным чистым грунтом;

- ликвидация несанкционированных свалок, до этого выполняются исследования по определению объема и класса токсичности свалочных масс, на основании полученных данных осуществляется вывоз высокотоксичных отходов и использование отходов IV класса в подсыпках при инженерной подготовке.

## 5.8.  Оповещение и управление населения по сигналам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

В соответствии с совместным приказом МЧС, Государственного комитета по связи и информации и ВГТРК от 07.12.98 № 701/212/803, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения.

При разработке разделов «Связь и сигнализация» необходимо предусмотреть прием сигналов оповещения ГО и ЧС в автоматизированном режиме по проводным сетям с установкой на объектах соответствующего оборудования. В общественных, производственных и вспомогательных зданиях, помимо проводных сетей предусматривается создание сети телефонизации и сети приема эфирного телевизионного вещания. Разработку систем телефонизации и радиофикации осуществить в соответствии с техническими условиями Ленинградского областного филиала ОАО «Северо-западный Телеком» (тел. 8(813-71)64-404).

Система оповещения объектов включает в себя следующие мероприятия:

- создание сети приема программ эфирного телевизионного вещания;

- создание сети речевого оповещения о ЧC, управляемой силами дежурного персонала каждого квартала, состоящей из громкоговорителей мощностью до 20 Вт, располагаемых вдоль основных транспортных магистралей и в местах скопления людей;

- установку комплекса технических средств, технически и программно сопряженных с территориальной системой автоматического централизованного оповещения, сопряженных с каналами связи сети общего пользования;

- установку звукоизлучающих точечных систем П-166 ВАУ (электронные сирены) мощностью 250 – 1000 Вт, обеспечивающих озвучивание участка территории;

- устройство абонентских радиоточек в помещениях административных зданий;

- создание объектовых систем оповещения (ОСО) зданий и сооружений;

- создание линейно-кабельных сооружений (распределительной и абонентской сетей) проводного радиовещания, обеспечивающих оповещение в административных зданиях.

- установку активного оборудования звукоусиления, обеспечивающего трансляцию программ проводного радиовещания, а также формирование и трансляцию предупредительного сигнала «Внимание всем» и последующего речевого сообщения по распределенной сети оповещения и трем программам сети проводного вещания.

Установку технических средств управления системами оповещения предусмотреть в помещениях охраны, с круглосуточных дежурством, диспетчерских пунктах, проектируемого здания.

Электропитание оборудования приема и передачи сигналов ГО и ЧС, являющегося потребителем 1-й категории, осуществить либо с использованием двух независимых источников либо с применением систем гарантированного электропитания с продолжительностью функционирования, необходимого для осуществления эвакуации.

Для передачи и получения сигналов ГО и ЧС на территории проектирования предусмотреть пункты приема сигналов ГО и ЧС, которые должны иметь полное программное обеспечение и аппаратное сопряжение с системой Лениградской области. Технические условия на подключение к системе Лениградской области необходимо получить в государственном учреждении «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области». Разработка раздела подключение к системе Лениградской области следует выполнить для каждого конкретного объекта отдельно (на следующей стадии проектирования)

На территории Губаницкого сельского поселения предполагается развитие следующих видов связи:

- телефонизация на 1,63 тыс. точек подключения к 2020 году и на 2,02 тыс. точек подключения к 2035 году;

- радиофикация на 1,51 тыс. точек подключения к 2020 году и на 1,86 тыс. точек подключения к 2035 году;

- телефикации на 2,82 тыс. точек подключения к 2020 году и на 3,50 тыс. точек подключения к 2035 году.

В генеральном плане предусматриваются необходимость выполнения следующих мероприятий по развитию систем связи на территории Губаницкого сельского поселения до 2035 года:

- развитие стационарной телефонной связи со строительством мини АТС в населенных пунктах и распределительной сети;

- завершение радиофикации объектов;

- завершение развития сети кабельного телевидения;

- перевод систем подачи программ вещания и оповещения на оборудование цифрового формата;

- обеспечение повсеместного доступа в сеть Интернет.

Телефонизация

В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи.

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов городской телефонной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одному телефону и на каждый коттедж по два телефона. Потребное количество телефонов для учреждений культурно-бытового обслуживания, гостиничного и оздоровительного комплексов определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.

Радиофикация

Радиотрансляция застройки должна обеспечивать трехпрограммное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек городской радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одной основной радиоточке. Потребное количество радиоточек для учреждений культурно-бытового обслуживания, гостиничного и оздоровительного комплексов определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала. Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования. До начала строительства при необходимости вынести участки линий, попадающих в зону строительства с последующим восстановлением.

Подключение предусматривается воздушным вводом, с установкой на кровле радиотрубостойки с абонентским трансформатором. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с «Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий», Минсвязи СССР.

Места пересечения с автомагистралями и линиями электропередач оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб диаметром 110 мм с установкой смотровых устройств. Охранная зона линии связи 2 м.

В радиофицируемых зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать в соответствии с ВСН 60-89 и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

В соответствии с концепцией строительства территориальной системы оповещения Ленинградской области оповещение населения населенных пунктов осуществляется по сети проводного радиовещания.

На объектах с количеством работающих 200 человек и более необходимо спроектировать и построить объектовую систему оповещения (ОСО) по отдельным заключениям на присоединение к сети проводного радиовещания и ТАСЦО. В случаи, если на проектируемом объекте предусматривается установка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Ленинградской области (п. 3.2. НПБ 104-03).

Для оповещения населения на прилегающей территории объектов необходимо установить уличные громкоговорители типа ГР-Д подключенные к ОСО (или СОУЭ). На усилительном устройстве ОСО (СОУЭ) выделить отдельную зону, к которой подключить уличные громкоговорители. Место, мощность и количество динамиков определяется при дальнейшем проектировании.

Телевидение

В связи с ростом количества программ транслируемых областным и Санкт-Петербургским радиотелевизионным передающим центрами и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами рассматриваемую территорию проектируется оснастить системой кабельного телевидения, обеспечивающей приём и просмотр, как минимум, до 12 телевизионных программ в метровом диапазоне.

За основу расчёта количества телевизионных приёмников для проектируемого района применён ТСН 30-306-2002. Количество телевизионных приёмников уточняется на следующей стадии проектирования.

Для предоставления услуг кабельного телевидения на рассматриваемой территории предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий.

При проектировании СКТ необходимо предусмотреть установку оборудования головной станции СКТ и антенного комплекса на многоэтажных зданиях, а также для абонентов малоэтажной жилой застройки, на проектируемой промышленной застройки. При малой этажности проектируемых объектов, антенный комплекс установить на двойной ярус оттяжек. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования. В дальнейшем на следующей стадии проектирования необходимо получить технические условия в ОАО «ТКТ».

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Диспетчеризация

Для диспетчеризации проектируемой застройки необходимо предусмотреть диспетчерский пункт (ДП), где устанавливается блок пожарно-охранной сигнализации и куда собирается вся информация о работе инженерного оборудования (в том числе и противопожарного) от всех зданий, проектируемых на рассматриваемых участках за исключением объектов, где намечается организация внутренних или отраслевых служб диспетчеризации. ДП проектируемой застройки необходимо подключить к комплексной диспетчерской службе (КДС) района.

На диспетчерский пункт следует передавать информацию о нарушениях режимов функционирования систем инженерного оборудования, об авариях и предаварийных ситуациях на контролируемых объектах (затопление, загазованность, пожар и т.п.), а также на диспетчерский пункт может быть передана информация о состоянии оборудования на объекте, изменение текущих или интегральных значений параметров, другие данные о состоянии объекта.

С диспетчерского пункта на объекты диспетчеризации передаются команды управления оборудованием, изменения режимов работы, положения датчиков устройств автоматического управления, а также могут быть переданы команды на подключение приборов телеизмерения или устройств сигнализации состояния оборудования и другие команды.

Объекты и объемы диспетчеризации следует, как правило, определять в соответствии с рекомендуемым приложением 2 ВСН 60-89, если нормативными документами (строительными нормами и правилами, правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденными Госгортехнадзором и др.), а также заданием на проектирование не установлены другие объекты и объемы.

Проектирование сетей и оконечных линейных устройств КДС должно выполняться в соответствии с требованиями разделов 1-3 ВСН 60-89.

Размеры, состав и размещение помещений диспетчерского пункта должны соответствовать требованиям ВСН 37-80/Госгражданстрой.

Местоположение диспетчерского пункта и распределение сетей уточняется на следующей стадии проектирования.

## 5.9.  Мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей территории

Обеспечение надежности электроснабжения потребителей I категории (пожарно-охранная сигнализация, противопожарное оборудование и т.д.) в объектах социально-бытового назначения осуществляется путем устройства автоматического переключения на резерв (АВР), устанавливаемого на главных распределительных щитах (ГРЩ) проектируемых объектов.

## 5.10.  Мероприятия по повышению устойчивости работы источников водоснабжения

Водоснабжение основных объектов на рассматриваемой территории предполагается от водозаборных сооружений г. Волосово, размещенных на территории Губаницкого сельского поселения, где вопросы защиты водоисточников от ОВ и РВ решаются централизованно.

## 5.11.  Мероприятия по световой маскировке

Проектируемая территория находится в зоне световой маскировки. Для повышения устойчивости и в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84  проектом необходимо предусмотреть мероприятия по светомаскировке освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах:

- частичное затемнение (ЧЗ), режим ЧЗ предназначен для проведения подготовительных мероприятий к введению режима полного затемнения;

- полное затемнение (ПЗ), режим ПЗ является основным режимом светомаскировки.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки - отключение освещения, в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток, а также механический способ - установка зашторивающих устройств, предусмотренных СНиП 2.01.53-84* «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», на оконных проемах в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Мероприятия по световой маскировке наружного освещения на осваиваемой территории (улиц, дорог и внутриквартальных проездов) включаются в мероприятия по световой маскировке Ленинградской области в составе мероприятий энергоснабжающей организации. Управление световой маскировкой наружного освещения осуществляется централизовано, дежурным персоналом энергоснабжающей организации с единого диспетчерского пункта, телемеханическим или дистанционным способом по существующей схеме централизованного управления. Проектирование сетей наружного освещения проектируемых объектов осуществляется с привязкой к существующим системам электропитания и управления освещением Губаницкого сельского поселения.

Управление мероприятиями по световой маскировке освещения территории сохраняемых, реконструируемых и проектируемых объектов капитального строительства предусматривается децентрализованным - телемеханическим или дистанционным способом из пунктов управления освещением территории каждого объекта в отдельности. Управление осуществляется дежурным персоналом эксплуатирующих организаций. После выполнения мероприятий светомаскировки на отключенных фазах питания освещения снимаются предохранители и отключаются катушки автоматов дистанционного управления для предотвращения несанкционированного включения освещения средствами автоматики.

При введении режима ЧЗ освещение территорий открытых площадок, архитектурная подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов на осваиваемой территории с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме ЧЗ не предусматривается. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки и различные световые указатели) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются.

В режиме ПЗ все наружное освещение, внутреннее освещение помещений зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, выключается полностью. Для световой маскировки оконных проемов помещений, где освещение не должно отключаться, применяются зашторивающие устройства, предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 - 3.18 СНиП 2.01.53-84. В режиме ПЗ, в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п.п. 2.4 - 2.5 СНиП 2.01.53-84. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением.

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и разрабатываются на стадии рабочего проектирования каждого конкретного объекта.

## 5.12.  Мероприятия по защите людей

Существующая численность населения Губаницкого сельского поселения на 0.1.01.2011 г. составляет 3616 чел. Население муниципального образования проживает в 14 населенных пунктах. Распределение населения по населенным пунктам и плотность населения приведены в таблице 2.4.1. главы 2.4 настоящего документа.

Существующая численность сезонного населения Губаницкого сельского поселения определена, исходя из существующего количества участков в коллективных садоводств и дачах – 40 шт., среднего числа жителей на один участок – 4 чел. и коэффициента одновременности нахождения на территории коллективных садоводств и дачах 0,85.

Существующая численность сезонного населения Губаницкого сельского поселения ориентировочно составляет – 0,14 тыс. чел. Существующая плотность сезонного населения Губаницкого сельского поселения ориентировочно составляет 5,7 чел./га.

Таким образом, максимальная общая численность населения Губаницкого сельского поселения с учетом сезонного населения в летний период составляет 3,76 тыс. чел.

На 2035 год расчетная численность населения составляет 6,02 тыс. чел. (с учетом сезонного населения).

Существующее общее количество экономически активного населения (далее по тексту ТСН) на территории Губаницкого сельского поселения составляет 2,34 тыс. чел., на расчетный срок – 2,51 тыс. чел.

В настоящее время на территории Губаницкого сельского поселения зарегистрировано и действует 53 предприятия разных форм собственности (см. извлечение из Паспорта Губаницкого сельского поселения в томе II книге 6 «Исходно-разрешительная документация»).

Основной вид деятельности на территории Губаницкого сельского поселения - сельскохозяйственный, основой которой является племенное - молочное животноводство и овощеводство. Производители сельскохозяйственной продукции представлены:

- крупными сельскохозяйственными предприятиями;

- крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;

- личными подсобными хозяйствами.

Перечень крупных сельскохозяйственных предприятий, составленный по данным администрации муниципального образования представлен в таблице 5.12.1.

Таблица 5.12.1

| №№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Место расположения | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Сумино» | племенной завод – молочное производство | поселок Сумино деревня Губаницы деревня Красные Череповицы | 770 коров 724 телят |
| 2 | ЗАО «Торосово» | племенной завод – молочное производство | деревня Торосово | 750 коров 550 телят |

Помимо крупных сельскохозяйственных предприятий на территории Губаницкого сельского поселения в настоящее время осуществляют деятельность 20 фермерских (крестьянских) хозяйств, работающих как с привлечением наемной рабочей силы (в сезон до 30 человек), так и без привлечения. Основные направления сельскохозяйственной деятельности в фермерских хозяйствах – овощеводство, в том числе картофелеводство, молочное животноводство, пчеловодство.

Существующее общее количество рабочих мест на территории Губаницкого сельского поселения составляет – 748 чел., распределение рабочих мест по основным сферам экономики представлено в таблице 5.12.2.

Таблица 5.12.2

| №№ п/п | Вид деятельности | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- |
|  |  | ед. | % |
|  | Предприятия градообразующей группы |  |  |
| 1 | Промышленность и строительство | 50 | 6,68 |
| 2 | Сельское хозяйство | 310 | 41,44 |
| 3 | Транспорт и связь | 10 | 1,34 |
|  | Итого по п.п.1-3 | 370 | 49,47 |
|  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| 5 | Образование | 80 | 10,70 |
| 6 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 240 | 32,09 |
| 7 | Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 10 | 1,34 |
| 8 | Торговля и бытовое обслуживание | 30 | 4,01 |
| 9 | Государственное управление, предоставление коммунальных услуг | 18 | 2,41 |
|  | Итого по п.п.5-9 | 378 | 50,53 |
|  | Всего | 748 | 100,00 |

По данным таблицы 5.12.2 видно, что основными видам деятельности на территории Губаницкого сельского поселения являются сельское хозяйство – 41,4 % рабочих мест, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 32,1 %, образование – 10,7 % рабочих мест.

Таким образом, существующее количество наибольшей рабочей смены (далее по тексту НРС) для данной территории составляет 0,75 тыс. чел.

Сводные данные о количестве рабочих мест на градообразующих предприятиях на расчетный срок представлены в таблице 5.12.3.

Таблица 5.12.3

| №№ п/п | Наименование отрасли или зоны | Количество рабочих мест, тыс. мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Сельское хозяйство |  |
| 1 | Cельскохозяйственные предприятия | 0,44 |
| 2 | Фермерские хозяйства (20 ед.) | 0,04 |
|  | Итого по п.I | 0,48 |
| II | Промышленность |  |
| 3 | Существующие предприятия промышленности, строительства и транспорта | 0,06 |
| 4 | Производственная зона в северной части деревни Торосово для размещения предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции | 1,20 |
|  | Итого по п.II | 1,26 |
|  | Всего по п.п.II и II | 1,74 |

Общее расчетное количество рабочих мест на территории Губаницкого сельского поселения на 2035 год составит 2,19 тыс. мест, в том числе на градообразующих предприятиях - 1,74 тыс. мест (80 %), в учреждениях и на предприятиях обслуживания - 0,45 тыс. мест (20 %). Таким образом, количество наибольшей рабочей смены (НРС) для данной территории на расчетный срок составит – 2,19 тыс. чел.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 в «особый период» участок территории попадает в зону сильного радиационного заражения.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.99 г. № 1309 «О порядке создании убежищ и иных объектов гражданской обороны» в «особый» период укрытие наибольшей работающей смены предприятий, продолжающих работу в военное время, а также трудоспособного населения предусматривается в убежищах гражданской обороны.

Укрытие населения из расчета по существующему положению – 2,34 тыс. чел. (ТСН) и 0,75 тыс. чел. (НРС), на расчетный срок - 2,51 тыс. чел. (ТСН) и 2,19 тыс. чел. (НРС)), возможно в противорадиационных укрытиях (далее по тексту ПРУ). С этой целью, при строительстве на рассматриваемой территории, использовать первые (подвальные) этажи капитальных общественно-администативных и производственных зданий в рассматриваемых населенных пунктах:

деревня Волгово

деревня Губаницы

деревня Красные Череповицы

деревня Муратово

деревня Ржевка

поселок Сумино

деревня Торосово

Конкретные места под размещение ПРУ определяются на следующих стадиях проектирования.

При разработке проектов указанных объектов с ПРУ необходимо руководствоваться требованиями СНиП II- 11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В мирное время возможно использовать помещения ПРУ под нужды населения близлежащих территорий. Перевод используемых помещений в режим укрытия предусмотреть не более чем за 48 часов.

Места предварительного размещения ПРУ приведены в приложении 4.

## 5.13.  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате возможных аварий на территории, и снижению их тяжести

Конструктивные и технологические решения, наружная и внутренняя отделка, благоустройство и озеленение территории, а также подсоединение зданий к инженерным сетям, узлы ввода инженерных коммуникаций, необходимо выполнить согласно проектам, а также действующим нормам и правилам.

К возникновению чрезвычайных ситуаций (ЧС) на рассматриваемой территории могут привести:

- пожары в помещениях и на территории;

- неисправности электропроводки и электрооборудования;

- нарушение правил пожарной безопасности;

- нарушение правил хранения автомобилей на автостоянках;

- нарушение правил технической эксплуатации зданий;

- аварии на внутренних сетях водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока.

На территории проектирования размещается:

- автозаправочные станции (АЗС);

- существующая воздушная линия электропередачи напряжением 750 кВ – ОРУ 750 кВ ЛАЭС – ПС 750/330/110 кВ  №3 «Ленинградская»;

- проектная высоковольтная линия ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 – ПС 330/110 кВ «Гатчинская» в коридоре ВЛ 750 кВ ЛАЭС – ПС 750/330/100 кВ  «Ленинградская» для передачи электроэнергии от строящегося первого энергоблока ЛАЭС-2;

- газопроводы среднего и низкого давления диаметрами 530, 325, 225, 160 мм.

Автозаправочные станции

АЗС относятся к распределительным станциям и предназначены для заправки легковых и грузовых автомобилей бензином марок – А76, АИ92, АИ95 и дизельным топливом.

Количество заправок в сутки – не более 500. Режим работы АЗС - круглосуточный.

На территории АЗС предполагается разместить:

- подземные горизонтальные резервуары емкостью для хранения нефтепродуктов по 25 м3 каждый (4 рабочих и 1 аварийный). Резервуары должны быть сертефицированы требованиям пожарной безопасности, оборудованы отключающей арматурой, огневыми предохранителями, системой контроля уровня топлива с передачей данных в операторскую, а также системой контроля герметичности межстенного пространства резервуаров;

- топливораздаточные колонки (ТРК) для отпуска топлива потребителям (3шт), 2-х сторонние;

- площадка для автоцистерны со сливным устройством.

Для устройства специального (автоматического) пожаротушения необходимо предусмотреть пожарные резервуары и насосную станцию пожаротушения.

Технологическая схема АЗС состоит из трех стадий:

- стадии приема нефтепродуктов из бензовозов в подземные резервуары;

- стадии хранения нефтепродуктов в резервуарах до момента их перекачивания через топливораздаточные колонки для заправки автотранспортной техники;

- стадии заправки нефтепродуктами из подземных резервуаров автотранспортной техники через топливораздаточные колонки.

Для выполнения расчетов критериев поражающих факторов опасности АЗС технологическую схему АЗС можно разделить на три функциональных блока, каждый из которых отвечает соответствующей стадии:

- блок № 1 - бензовоз, площадь поддона - 40,5м2.

- блок № 2 - подземные резервуары, площадь поддонов - 25м2 каждого.

- блок № 3 - топливораздаточные колонки 3 шт. - площадь свободного разлития.

В качестве опасных значений поражающих факторов для АЗС принимаются: избыточное давление на фронте падающей ударной волны в результате взрыва, интенсивность теплового излучения пожара пролива и огненного шара.

Для взрывов:

- для оценки возможных разрушений основного технологического оборудования и смертельного травмирования людей - избыточное давление на фронте падающей ударной волны более 100 кПа, вызывающей сильные разрушения, которые могут привести к развитию аварии по принципу «домино» и переходу на уровень «Б».

- для оценки возможных разрушений зданий на территории АЗС избыточное давление на фронте падающей ударной волны более 40 кПа, вызывающей сильные разрушения, которые могут привести к травмированию находящихся в них людей.

- для оценки поражения людей при непосредственном воздействии ударной волны - избыточное давление на фронте падающей ударной волны более 20 кПа, вызывающие легкую травму и контузию.

- для оценки возможности разрушения наименее прочных сооружений – избыточное давление на фронте падающей ударной волны более 10 кПа, вызывающие сильные разрушения этих конструкций.

- для оценки возможности разрушения остекления зданий - избыточное давление на фронте падающей ударной волны более 5 кПа.

Для пожаров:

- для оценки возможности травмирования людей - интенсивность теплового излучения, вызывающая ожоги различной степени.

- для оценки воздействия на оборудование - площадь очага горения и время горения (для свободного разлива на поверхности слоем 5 см.), диаметр и время горения огненного шара, т.к. объекты, попадающие непосредственно в зону горения, как правило, получают сильные повреждения.

Результаты расчетов зон воздействия поражающих факторов для наиболее неблагоприятных вариантов аварии по всем технологическим блокам приведены в таблицах 5.13.1 – 5.13.5.

Таблица 5.13.1

| №№блока | Оборудование и место разгерметизации | ПГФ, м, (кг) | Радиус изобар (м) избыточного давления на фронте падающей ударной волны |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 кПа | 6ОкПа | 40кПа | 20кПа | 10кПа | 5кПа |
| 1 | Бензовоз | 118,1 | 3,42 | 5,9 | 7,61 | 18,09 | 33,57 | 44,1 |
| 2 | Резервуары с нефтепродуктами | 63 | 2,39 | 4,13 | 5,33 | 12,66 | 23,5 | 30,87 |
| 3 | Топливораздаточные колонки | 180 | 4,37 | 7,53 | 9,73 | 23,12 | 42,9 | 56,35 |

Примечание: М - масса испарившийся жидкости в ПГФ, кг.

Выводы:

При авариях в блоках №1-3, сопровождающихся взрывом, возможны  разрушения оборудования, конструкций и травмирование людей в радиусе от 2,39 до 9,73 метров, а также легкие травмы и контузии в радиусе от 12,66 до 42,9 метра.

Таблица 5.13.2

| Сгораемые вещества | Теплота сгорания T, мДж/кг | Приведенная скорость выгорания 102 кг/м2с | Удельная теплота пожара q0, мВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин | 43,000 | 0,58 | 0,262 |

Таблица 5.13.3

| Наименование блока | Площадь пожара Fп,м2 | Тепловой поток пожара q, Мвт | Время развития пожара t, сек |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензовоз | 40,5 | 1,9 | 0,24 |
| Топливораздаточные колонки | 225 | 20,96 | 0,56 |

q = qo*Fn,

где: q - тепловой поток пожара, мВт;

qo - удельная теплота пожара, мВт/м2;

Fn. - площадь пожара, м2.

Время горения бензина при свободном разливе по бетонной поверхности слоем 5 см, со скоростью выгорания до 30 см/ч, составляет 10 мин, а для дизельного топлива, со скоростью выгорания 18 – 20 см/ч - 15 – 17 мин. При скорости ветра 8 – 10 м/с, скорость выгорания возрастает на 30 - 50 %.При этом, время горения для бензина составит 5 - 7мин, а время горения для дизельного топлива-до 7,5 мин.

Таблица 5.13.4

| Оборудование и место разгерметизации | ПГФ, М,т | D, м | Т, с | Ожоги и болевой порог на расстоянии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 ст. | 2 ст. | 1 ст. | БП |
| Бензовоз | 3,2 | 81,05 | 5,6 | 69,92 | 93,5 | 157,9 | 413,7 |
| Резервуары с нефтепродуктами | 9,0 | 24,65 | 1,7 | 117,3 | 156,8 | 264,9 | 693,7 |

Примечание:

М - масса опасного вещества, т;

D - диаметр огненного шара, м;

Т - время сгорания огненного шара, с

Радиус опасной зоны -693,7 м.

Выводы:

По результатам расчетов, приведенных в таблице 14 видно, что при возникновении аварии в блоках №№ 1, 2 возможно образование огненных шаров с определенной массой, диаметром и временем сгорания. При сгорании огненного шара возникает поражающий фактор - тепловое излучение огненного шара, воздействие которого на человека вызывает у него ожоги различной степени тяжести в радиусе от 69,92 до 264,9 метра.

Таблица 5.13.5

| Оборудование и место разгерметизации | м, т | т, мин | н, м | S, м2 | Ожоги и болевой порог на расстоянии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Зст. | 2 ст. | 1 ст. | БП |
| Бензовоз 5см пролива полная разгерметизация | 1,62 | 39,5 | 40,5 | 40,5 | 6,64 | 8,88 | 15,2 | 38,6 |
| Топливораздаточные колонки | 0,18 | 0,2 | - | 225 | 15,65 | 20,93 | 35,7 | 90,9 |

Примечание:

М - масса пролива, т;

Н - высота пламени, м;

S - площадь пролива, м2;

Т - время, мин.

Радиус опасной зоны - 90,9 м.

Выводы:

При возникновении аварии в блоках № 1,3 в виде пожаров проливов возможно воздействие на работников АЗС поражающего фактора теплового излучения пожара пролива с получением ожогов различной степени тяжести в радиусе от 6,64 до 90,9 метра.

Все перечисленные зоны поражения приведены в приложении 6. Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовалась «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» (МЧС России, 1994).

Газопроводы среднего и низкого давления

Рассмотрение ЧС проводилось для газопроводов среднего давления максимально существующего диаметра на территории Губаницкого сельского поселения.

Анализ аварийных ситуаций на газопроводах, показывает, что наиболее опасным может быть образование облака топливной газовоздушной смеси (далее по тексту ТВС) при истечении газа за время, требуемое для включения отключающей арматуры, в случае разрушения газопровода. Сценарии развития аварий могут различаться временем истечения газа и расстоянием дрейфа облака ТВС. В качестве основного поражающего фактора рассматриваются воздействие давления во фронте воздушной ударной волны при взрывном превращении (дефлаграционном сгорании) облака ТВС.

При аварийном вскрытии газопроводов испаряющееся облако ТВС, при реальных метеоусловиях, как правило, не взрывается, а интенсивно горит вследствие переобогащения топливом, образуя так называемый «огненный шар».

«Огненный шар» - крупномасштабное диффузионное пламя сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающегося над поверхностью. Поражающее действие огненного шара, в основном, определяется интенсивностью его теплового излучения.

Сценарии развития наиболее опасных аварий могут быть следующими:

Сценарий 1 (С1) – разгерметизация газопровода и мгновенное воспламенение выходящего в атмосферу газа с образованием огненного шара.

Сценарий 2 (С2) – разгерметизация газопровода, образование облака газовоздушной смеси, которая впоследствии сдетонировала.

Рассматривается максимальная гипотетическая авария с учетом следующих факторов:

- максимальное давление газа в газопроводе – 0,2 МПа

- температура окружающего воздуха – плюс 10 ºС;

- поперечный разрыв газопровода происходит с воспламенением газа в момент аварии;

- аварийное отключение арматуры газопровода производится в автоматическом режиме;

- воздушная среда в районе аварии неподвижна.

В соответствии с тем, что на ветке газопровода среднего давления не имеется перемычек и заглушек, в проектных сценариях рассматриваются аварии со всем количеством газа, который находится в нитке газопровода. В случае разрушения газопровода предусматривается автоматическое аварийное отключение арматуры. Условия формирования облака и определение массы газа в облаке производилось с учетом требований МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений» и «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий» (книги 1 и 2, МЧС России, 1994). Количественные показатели массы газа в облаке приведены в соответствующих таблицах параметров поражающих факторов для каждой из аварий, протекающих с участием ТВС.

Согласно требований и рекомендаций указанных документов принимается, что за время автоматического закрытия запорной арматуры будет происходить истечение газа в атмосферу с образованием облака ТВС. В 20 % случаев, независимо от характера разгерметизации, облако рассеивается. В остальных случаях происходит воспламенение облака с последующим взрывным превращением. В формировании облака ТВС участвует 100 % массы газа, вышедшего за время автоматической остановки подачи.

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим взрывом ТВС, тип окружающего пространства при формировании облака ГВС принят как «Наличие длинных труб, полостей, каверн, заполненных горючей смесью, при сгорании которой возможно ожидать формирование турбулентных струй продуктов сгорания с размером не менее трех размеров детонационной ячейки данной смеси».

Определение поражающих факторов, последствий различных сценариев и вероятностей возникновения аварий выполнены по методикам:

- «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования» ГОСТ Р 12.3.047-98;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий», книга 2, МЧС России, 1994 год.

Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при рассмотренных вариантах аварий приведены в таблицах 5.13.6-5.13.8

Таблица 5.13.6

Параметры зон поражения при аварии со взрывом ТВС при разгерметизации единичного подземного газопровода среднего давления диаметром 530 мм (С2)

| № п/п | Радиус, м | Избыточное давление, кПа | Степень поражения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 6,8 кПа | Нижний порог повреждения человека волной давления |
| 2 | 50 | 3,9 кПа | Средние повреждения (разбита часть остекления) |
| 3 | 100 | 2,7 кПа | Малые повреждения (разбита часть остекления) |
| 4 | 150 | 2,0 кПа | Нет повреждений |

Таблица 5.13.7

Параметры зон поражения при аварии с образованием огненного шара при разгерметизации единичного подземного газопровода

среднего давления диаметром 530 мм (С1)

| № п/п | Расстояние R, м | Интенсивность теплового излучения, q кВт/м2 | Время существования «огненного шара», с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 32,94 | 25 |

Поражающее воздействие «огненного шара» на различные материалы зависит от интенсивности теплового излучения и длительности воздействия тепла. В таблице 5.13.8 приведены данные поражающего действия теплового излучения различной интенсивности.

Таблица 5.13.8

Предельно допустимая интенсивность теплового излучения

пожаров приливов ЛВЖ и ГЖ

| Степень поражения | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 |
| --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 |
| Непереносимая боль через 20 - 30 с | 7,0 |
| Ожог 1-й степени через 15 - 20 с |  |
| Ожог 2-й степени через 30 - 40 с |  |
| Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин. |  |
| Непереносимая боль через 3 - 5 с | 10,5 |
| Ожог 1-й степени через 6 - 8 с |  |
| Ожог 2-й степени через 12 - 16 с |  |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 12,9 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры | 17,0 |

Согласно произведенным расчетам, наиболее опасной является авария с образованием огненного шара, на нитке газопровода среднего давления. Основным способом защиты людей в описываемой ситуации является экстренная эвакуация людей в безопасные районы.

Зоны возможных сильных разрушений – 15 м для газопровода среднего давления Ø 0,53 м, которая определяется величиной избыточного давления 50 кПа.

Расчет произведен на основании методики изложенной в книге «Обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций» 1998г под. ред. Шойгу, часть 2-я.

Электрические сети

Для защиты людей от поражения электрическим током, а также предотвращения пожара в случае неисправностей в электросетях, в соответствующем разделе проекта строительства зданий и сооружений необходимо предусмотреть проектные решения удовлетворяющие требованиям Правил устройства электроустановок, издание шестое (далее по тексту ПУЭ), нормам проектирования ВСН 59-88, СП 52.13330.2011, инструкции РМ-2559, ГОСТ Р 50571.1-94 - ГОСТ Р 50571.10-96.

Наиболее сложная пожарная обстановка на автостоянке может создаваться при разрушении (разгерметизации) автомобильного топливного бака. Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) при расчетах использовать «Методику оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» (МЧС России, 1994).

Для предотвращения и максимального снижения последствий взрывопожароопасных аварий на проектируемых объектах необходимо:

- противопожарные мероприятия выполнить, все конструктивные решения разработать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», исходя из условий обеспечения требуемого предела огнестойкости основных конструкций.

- предусмотреть устройство проезда пожарных машин на территорию и подъезд пожарных машин к основным эвакуационным выходам из зданий и сооружений.

- для обеспечения наружного пожаротушения расположить пожарные гидранты на кольцевой водопроводной сети, места установки пожарных гидрантов исходя из радиусов сплошных завалов зданий и сооружений.

- запроектировать выходы для обеспечения свободного доступа пожарных подразделений на кровлю зданий.

- здания оборудовать внутренним пожарным водопроводом, системами дымовой защиты и автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре и первичными средствами пожаротушения.

- проектируемые пути эвакуации должны отвечать требованиям Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- разработать систему охранной и пожарной сигнализации в соответствии с НБП 104-03.

На следующих стадиях проектирования предусмотреть вывод пожарной сигнализации на пункт ДДС с указанием принадлежности и места нахождения.

Для устойчивого управления и регулирования предусматривается устройство автоматизации и диспетчеризации систем инженерного оборудования. Проекты систем автоматического контроля и управления выполнить в соответствии с нормативно-техническими требованиями отдельными разделами.

## 5.14. Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате аварий на рядом расположенных производственных предприятиях

Рядом с территорией проектирования размещается Волосовский филиал ОАО «Севзапмолоко», объект по степени опасности относится к пятому классу, аварии на котором могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Возможными источниками ЧС являются: заражение территории вследствие аварий на указанном предприятии. Показатель риска чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера составляет 1х10-4 – 1х10‾5. При этом согласно «Методике прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах» (Утверждена Начальником ГО СССР в 1990 г.) определены радиусы зон заражения АХОВ первичного и вторичного облака заражения.

Радиусы зон заражения АХОВ при авариях, а также время подхода зараженного АХОВ воздуха приведены в таблице 5.14.1.

При возникновении пожаров, в окружающей застройке, а также при неблагоприятных погодных и метеорологических условиях люди, находящиеся в здании и на открытой территории могут получить легкие отравления окисью углерода.

Таблица 5.14.1

| № п/п | Потенциально опасный объект (ПОО) | Емкость опасных веществ | Расстоя-ние до ПОО, км | Радиус возмож-ного заражения, км | Радиус фактичес-кого заражения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | название | адрес |  |  |  |  |
| 1 | Волосовский филиал ОАО «Севзапмолоко» | Ленинградская область, г. Волосово | Аммиак – 0,5 т. | 3 | 0,35 | 0,18 |

По данным расчета рассматриваемая территория Губаницкого сельского поселения не попадает в зону заражения АХОВ.

## 5.15. Перечень мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям принимаются в соответствии с положениями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту ТРоТПБ).

Подъезд пожарных автомобилей обеспечивается:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, обще-образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине обеспечивается подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- меньшей этажности, чем указано выше;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей обеспечивается со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 метров.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей включительно) будут обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Противопожарное водоснабжение принимается в соответствии с положениями статьи 67 ТРоТПБ и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- насосная станция в поселке Сумино производительностью 2,76 тыс. м3/сут с двумя резервуарами для хранения воды емкостью 1000 м3 каждый;

- в населенных пунктах деревня Волгово, деревня Горки, деревня Котино, деревня Муратово, деревня Ожогино, деревня Ржевка, деревня Соколовка в составе водопроводных сооружений устройство противопожарных резервуаров для хранения противопожарного запаса воды емкостью каждого 60 м3;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для развивающейся территории Губаницкого сельского поселения предусматривается устройство противопожарного водопровода, объединенного с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении принимается не менее 10 метров. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Максимальное расстояние от зданий и сооружений до ближайшего пожарного гидранта принимается не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных массивов принимается не менее 50 метров. Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101-300 машин принимаются не менее 50 метров.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности, а именно - СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны», утвержденное приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181 и зарегистрированное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Площадь территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, на расчетный срок генерального плана предусмотрена 970,07 га, расчетная численность постоянного населения 5,12 тыс. чел.

Исходя из этого, в соответствии с обязательным Приложением 7 к НПБ 101-95 должно быть, принято количество пожарных депо - 3 единицы;

В целях обеспечения нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны, принимая во внимание особенность схемы размещения объектов капитального строительства на территории муниципального образования, а также существующую и проектируемую сеть автомобильных дорог в проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения принято решение о необходимости размещения трех пожарных депо, в том числе:

- в деревне Торосово;

- в поселке Сумино;

- в деревне Волгово.

В соответствии с обязательным Приложением 1 к НПБ 101-95 при числе жителей до 50 тыс. человек количество специальных пожарных автомобилей принято - автолестница или автоподъемник - 2 единицы (тип автолестницы или автоподъемника определяется в зависимости от этажности (высоты) зданий, исходя из условия обеспечения эвакуации людей с самого верхнего этажа наиболее высокого здания).

В соответствии с п.1.2 НПБ 101-95 и статьей 33 ТРоТПБ здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей выбраны следующих типов:

- в деревне Торосово – пожарное депо V типа на 3 автомобиля (1 основной, 1 резервный, 1 автолестница);

- в поселке Сумино – пожарное депо V типа на 3 автомобиля (1 основной, 1 резервный, 1 автолестница);

- в деревне Волгово – пожарное депо V типа на 2 автомобиля (1 основной и 1 резервный).

Характеристика размещаемых на территории поселения пожарных депо представлена в сводной таблице 6.1 -

Таблица 6.1

| Месторасполо-жение депо | Тип депо | Общее количество пожарных автомобилей | Количество основных пожарных автомобилей | Количество специальных пожарных автомобилей | Вид пожар-ной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Торосово (в производствен-ной зоне) | V | 3 | 2 автоцистерны | 1 автолестница | муниципальная |
| поселок Сумино (в производственной зоне) | V | 3 | 2 автоцистерны | 1 автолестница | муниципальная |
| деревня Волгово (в санитарно-защитной зоне кладбища) | V | 2 | 2 автоцистерны | - | муниципальная |

Примечание: количество и тип пожарных депо, а также количество основных и специальных автомобилей может корректироваться, при условии выполнения соответствующих обоснований.

В соответствии с п. 611 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) пожарные депо, предусмотренные проектом, планируется возводить в первую очередь строительства. Использование здания депо под другие нужды не разрешается. До начала строительства основных сооружений и строительной базы предусматривается выделение специальных утепленных помещений для размещения пожарной охраны или добровольных пожарных формирований и пожарной техники.

Расположение пожарных депо отражено на Схеме размещения пожарных депо в книге 5 тома II.

## 5.16. Мероприятия по предупреждению террористических актов и хищений

## имущества

Для предотвращения проникновения на территорию объектов предусмотреть устройство технических средств охраны и круглосуточное дежурство в зданиях и комплексах. Места размещения дежурных смен устанавливаются Заказчиком на последующих этапах проектирования.

## 5.17. Защита от опасных природных явлений

В районе строительства наблюдаются сильные ветра, ливни и снегопады. Рассматриваемый участок находится в зоне возможного подтопления и наводнения.

Для защиты от опасных природных явлений необходимо предусмотреть технические решения, направленные на снижение негативных воздействий указанных явлений:

- ливневые дожди (град) – затопление территории предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном от зданий, а также проектированием системы ливневой канализации, конструкция дорожной одежды должна быть разработана в соответствии с инструкцией по проектированию жестких дорожных одежд (ВСН 197-91), автомобильные проезды и открытые стоянки в населенных пунктах необходимо проектировать с бортовым камнем;

- ветровые и снеговые нагрузки - расчет основных несущих и ограждающих строительных конструкций общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений на восприятие нормативной снеговой и ветровой нагрузки в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- сильные морозы (температурные нагрузки) - теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения выбираются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Ленинградской области, инженерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» здание должно быть оборудовано системой защиты от разрядов атмосферного электричества;

- поверхностный сток и понижение уровня грунтовых вод

В целях понижения уровня грунтовых вод на территории площадок нового освоения, проектом предлагается, как правило, устройство локального кольцевого дренажа зданий, со сбросом дренажных вод в общесплавную канализацию механическим путем (откачкой насосами избыточных вод из дренажной системы). Конструкция дренажа определяется на дальнейших стадиях проектирования, с учетом конкретных гидрогеологических условий. Для обеспечения водоотвода от зданий предусматривается водонепроницаемая отмостка.

Для усиления несущей способности поверхностных грунтов предусматривается замена ослабленных грунтов на грунты с более высокой несущей способностью.

Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод.

## 5.18. Дополнительные требования по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны

На следующих стадиях проектирования, необходимо произвести отдельное согласование с органами МЧС России строительства трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов (ГРП) и котельных.

В соответствии с требованиями п. 10 СНиП 2.01.51-90* «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» проектирования» бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных предприятий, базы централизованного технического обслуживания автомобилей, станции технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

На территории муниципального образования необходимо предусмотреть:

- строительство зданий и сооружений, имеющих в своем составе душевые помещения, для которых существует возможность приспособления для санитарной обработки людей;

- строительство прачечных и фабрик химической чистки, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки одежды;

- строительство автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей с постами мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки подвижного состава автотранспорта.

ВЫВОДЫ

Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории Губаницкого сельского поселения в «особый период» и при чрезвычайных ситуациях мирного времени.

# Приложения